ПК  «ГОЛОВНОЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ

ЧЕЛЯБИНСКГРАЖДАНПРОЕКТ»

ШИФР:  4910745-1

ЭКЗ.  5

Г.  К У Р Т А М Ы Ш

Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы Й  П Л А Н

Т О М  1

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Заказчик:  Администрация  Куртамышского района

Директор							     С.Ф. Якобюк

Заместитель директора				     М.А. Кожевников

Главный архитектор					     А.Г. Буров

Главный архитектор проекта			     О.Н. Щельникова

Главный инженер проекта		     И.Е. Ким

г. Челябинск

2008 г.

Проект выполнен в ПК «Головной проектный институт Челябинскгражданпроект».

Ответственные  исполнители  по  разделам:

| Специальность, Фамилия, И.О. | Разделы | Подпись |
| --- | --- | --- |
| Архитектор Щельникова О.Н. | 3.3 – 3.5, 4 |  |
| Инженеры Ким И.Е. Юдина Е.И. | 3.1 – 3.8, 4, 5, 6, 8 |  |
| Инженер Кожевников А.М. | 3.9, 6 |  |
| Инженер Шишов М.В. | 3.10, 3.11 |  |
| Инженер Грибанова Р.К. | 3.12 |  |
| Инженер Лушникова Л.В. | 3.13 |  |
| Инженер Кукарин В.В. | 3.14 |  |
| Инженер Сартакова Л.Ю. | 3.15 |  |
| Инженер Бунькова Н.Л. | 7 |  |
| Архитекторы: Щельникова О.Н. Гусева Л.Н. Инженеры: Кожевников А.М. Шишов М.В. Сартакова Л.Ю. | Графическое оформление проекта |  |
| Мыльников Д.Ю. Мыльникова О.И. | Компьютерное обеспечение проекта |  |

СОСТАВ  ПРОЕКТА

А. Текстовая часть:

Том 1   г. Куртамыш. Генеральный план.

Пояснительная записка  (разделы 1 – 6, 8)

Том 2   г. Куртамыш.  Генеральный план.

Пояснительная записка (раздел 7 «Охрана окружающей среды»)

Том 3   г. Куртамыш Генеральный план. Основные положения

Б. Графические материалы:

Чертежи и схемы разделов проекта:

- Общий заголовок  для  всех  чертежей:

г. Куртамыш. Генеральный план.

- подзаголовки  чертежей и схем:

1. Опорный план. Комплексная оценка территории, М 1:10 000

2. Планировочная структура города, М 1:10 000

3. Схема транспортной инфраструктуры, М 1 :10 000

4. Схема инженерной инфраструктуры, М 1:10 000

5. Схема инженерной подготовки территории, М 1:10 000

6. Схема функционального зонирования территории города, М 1: 10 000

7. Инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС. Инженерная защита территории  ,

М 1 : 10 000

8. Инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС. Инженерное оборудование  территории,  М 1 : 10 000

ОГЛАВЛЕНИЕ

Общая часть	5

1. Положение города в системе расселения	7

2. Природные условия	7

2.1 Климатическая характеристика	7

2.2 Инженерно-геологическая характеристика	8

2.3 Гидрологическая характеристика	11

3. Предложения по градостроительному развитию г. Куртамыш	12

3.1 Территория города	12

3.2	Население	13

3.3 Комплексная оценка территории  города	14

Опорный план. Комплексная оценка территории	15

Планировочная структура  города	16

3.4 Планировочная и архитектурно-пространственная структура  города	17

3.5 Сохранение и развитие территории природного комплекса	19

3.6 Развитие жилых территорий	20

3.7 Развитие социальной инфраструктуры	22

3.8 Организация производственных территорий	26

Схема транспортной инфраструктуры	28

3.9  Развитие транспортной инфраструктуры	29

3.9.1 Внешний транспорт	29

3.9.2 Улично-дорожная сеть города	30

3.9.3  Городской транспорт	36

Схема инженерной инфраструктуры	41

3.10÷3.15 Развитие инженерной  инфраструктуры	42

3.10 Водоснабжение	42

3.11 Водоотведение	48

3.12  Теплоснабжение	51

3.13 Газоснабжение	55

3.14 Электроснабжение	57

3.15 Инженерная подготовка территории	58

Схема инженерной подготовки территории	70

Схема функционального зонирования территории	71

4. Функциональное зонирование территории  города	72

5. Первоочередные мероприятия по развитию территорий города	75

6. Инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС	77

ИТМ ГО и ЧС. Инженерная защита территории	85

ИТМ ГО и ЧС. Инженерное оборудование территории	86

7. Охрана окружающей среды	(том 2)

8. Основные технико-экономические показатели проекта	87

9. Документация	90

ОБЩАЯ  ЧАСТЬ

Проект выполнен по заказу Администрации Куртамышского района в соответствии с:

- заданием на разработку проекта «Генеральный план г. Куртамыш и Градостроительное зонирование территорий города», утвержденным Главой Куртамышского района;

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г  №190-ФЗ.

Необходимость разработки Генерального плана города обусловлена тем, что Генплан города, разработанный в 1985 году, устарел и не отвечает современным условиям хозяйствования, предопределенным развитием рыночной экономики, появлением различных форм собственности и не может служить основой для разработки нормативно-правовых документов, направленных на регулирование отношений между административными органами и частными субъектами в сфере использования недвижимости и строительства.

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ ст. 18 "Генеральный план – документ территориального планирования городских и сельских поселений".

Содержательно "Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий городских и сельских поселений, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию".

В соответствии с назначением основного градостроительного документа в Генеральном плане города определяются:

- развитие территории города с учетом особенностей социально-экономического развития, природно-климатических условий, численности населения города;

- зоны различного функционального назначения и ограничения на использование территорий указанных зон;

- меры по защите территорий города от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по развитию инженерной, транспортной и социальной инфраструктур; сохранению и воспроизводству природно-ландшафтного комплекса города; улучшению условий проживания населения на проектируемой территории;

- территории резерва для развития города».

Исходя из вышеизложенного, основная цель работы – разработка социально-ориентированного градостроительного документа – Генерального плана, реализация которого предполагает формирование благоприятной среды жизнедеятельности.             Проект Генерального плана разработан в соответствии со СНиП 11-04-2003 г. «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», СНиП и СанПиН в области градостроительства. Разработка проекта основывается на комплексе исходных материалов законодательного,  проектного и нормативного характера, статистических данных. Кроме того, работа опирается на различные, ранее утвержденные документы прогнозного характера, статьи, отчеты по тематике современного подхода обеспечения устойчивого развития города.

Основные из них:

- Генеральный план г. Куртамыш, (институт «ЛенГИПРОГОР», 1985 г.);

- Программа социально-экономического развития г. Куртамыша на 2008 год и среднесрочную перспективу до 2010 года.

В проекте рассмотрены основные предпосылки, пути обеспечения архитектурно-планировочными средствами устойчивого социально-экономического состояния города.

Расчетные сроки проекта:

Исходный год – 2007 г.

I очередь – 2015 г.

Расчетный срок – достижение численности населения – до 20 тыс. человек (предположительно 2025-2030 годы).

Генеральный план является основой для комплексного решения вопросов инженерного, транспортного, социально-экономического развития города; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон и земельных участков; для последующей разработки целевых программ.

1. ПОЛОЖЕНИЕ ГОРОДА В СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ

Город Куртамыш расположен в юго-западной части Западно-Сибирской равнины, в 88 км к юго-западу от областного центра – г. Кургана и в 52 км от ж/д станции г. Юргамыш на Транссибирской железнодорожной магистрали Москва – Владивосток. Куртамыш – центр Куртамышского района, в состав которого  помимо города входят 58 сельских населенных пунктов.

Ближайщие к городу наиболее крупные населенные пункты Куртамышского района – Пушкино, Долговка, Косулино, Клоктухино, Новокалиновка, населенные пункты Юргамышского муниципального района – Гагарье, Скоблино и т. д.

Связь города с населенными пунктами осуществляется сетью областных, местных автодорог различной технической характеристики.

2. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ

2.1 Климатическая характеристика

# Рассматриваемый район характеризуется континентальным климатом, который формируется под воздействием азиатского антициклона и южных циклонов, перемещающихся с Черного и Каспийского морей. Летом в связи с прогревом подстилающей поверхности и значительным испарением возрастает роль конвекции.

Годовой приход прямой солнечной радиации достигает 110 ккал/см2.

Годовые суммы рассеянной радиации при безоблачном (ясном) небе составляют 26-31 ккал/см2. Продолжительность солнечного сияния 2150 час./год.

Самая низкая температура отмечается в январе, среднемесячная температура -17,7°С. Среднемесячная температура июля, самого теплого месяца +19,0°С.

Абсолютный минимум - 49°С, Абсолютный максимум 41°С.

Средняя дата первого заморозка 14.09, последнего – 23.05.

Продолжительность безморозного периода 113 дней.

Рассматриваемая территория относится к зоне недостаточного увлажнения, среднегодовое количество осадков составляет 344 мм. Максимум приходится на теплый период года (июль) – 55 мм, минимум – в феврале – 13 мм. В холодный период осадков выпадает в 2,5 раза меньше (94 мм), чем в теплый период (250 мм).

Из общего количества осадков, выпадающих за год, 20-30% составляют твердые осадки, содержащие основные запасы воды. Твердые осадки образуют устойчивый снежный покров, который устанавливается 8 ноября и держится до 10 апреля.

В марте максимальная высота снежного покрова достигает 29 см.

Число дней со снежным покровом составляет 161 день.

Максимум относительной влажности приходится на декабрь – 82%, минимум наблюдается в мае – 59%.

Ветровой режим над данной территорией формируется под влиянием основных циклонов и антициклонов, стационирующих над Северной Атлантикой и над континентом Европы.

В целом за год преобладают ветры западных и юго-западных направлений, причем наибольшую повторяемость они обнаруживают в теплый период года (IV-X). наименьшую повторяемость во все сезоны года имеют ветры СВ и В направлений.

Среднегодовая скорость ветра 3,2 м/с. Самые большие скорости ветра наблюдаются весной, в мае (4,0 м/с), наименьшие в августе (2,6 м/с).

К неблагоприятным атмосферным явлениям, наносящим ущерб сельскому хозяйству, относятся метели и туманы.

ВЫВОДЫ:

- климатические условия района не вызывают планировочных ограничений;

- территория относится к строительной зоне IВ;

- расчетная температура самой холодной пятидневки -37ºС;

- продолжительность отопительного периода – 216 дней;

- максимальная глубина промерзания почвы 100см;

- умеренная зима обуславливает необходимую теплозащиту зданий и сооружений.

2.2. Инженерно-геологическая характеристика

Рельеф. Город Куртамыш расположен в пределах Западно-Сибирской низменности.

В геоморфологическом отношении здесь выделяются долина р. Куртамыш (пойма и 2 надпойменные террасы) и водораздельное плато.

Пойма реки неширокая – 25-50 м и только в южной части города (район кирпичного завода) расширяется до 300-500 м. Поверхность террасы плоская, местами заболоченная, затопляется паводком. Абсолютные отметки поверхности – 102-105 м.

Берега реки обрывистые высотой 2-5 м. На участках речных излучин происходит подмыв и обрушение берегов.

Первая надпойменная терраса развита на обоих берегах, ширина ее от 150-200 м до 1,0 км. Поверхность террасы ровная, частично заболоченная, изрезана мелкими озерами. От поймы терраса отделена уступом высотой 2-3 м.

Вторая надпойменная терраса имеет место лишь на правом берегу реки, в центральной части, где река делает большую излучину. Ширина террасы достигает здесь 500-700 м. Абсолютные отметки поверхности ее – от 109-113 м до 117 м. Уступ террас в рельефе не выражен.

Переход надпойменных террас в водораздельное плато фиксируется в рельефе довольно крутыми склонами высотой 5-10 м, прорезанными оврагами и промоинами, длина которых колеблется от 0,2 до 0,5 км, глубина вреза 2-3 м. Овраги растущие. Поверхность  водораздельного плато пологохолмистая, изрезана оврагами длиной 0,4-1,3 км. Абсолютные отметки поверхности колеблются от 120 до 155 м.

В южной части территорию города с запада на восток пересекает речка Плоская, а на севере – ручей Хмелевка, долины которых слабо выражены в рельефе.

Геологическое строение. В геологическом строении района города принимают участие образования палеогена, неогена и четвертичные отложения.

Нижняя часть разреза палеогеновых отложений (серовская свита) представлена трещиноватыми кремнистыми опоками с прослоями опоковидных глин и песчаников.

Верхняя часть разреза (чеганская свита) сложена глинами с прослойками кварцевого песка. Мощность отложений превышает 80 см.

Неогеновые отложения представлены глинами с прослоями мелкозернистого песка. В пойме реки эти отложения полностью размыты.

На надпойменных террасах неогеновые отложения вскрыты рядом буровых скважин.  Мощность их в районе кирпичного завода достигает 16 м, а на участках верхней и нижней плотин не превышает 5 м.

Отложения неогена в пределах города повсеместно перекрыты четвертичными образованиями. Характерной особенностью их является пестрота литологического состава как в вертикальном так и в горизонтальном направлениях, а также непостоянная мощность.

Четвертичные отложения подразделяются на аллювиальные, аллювиально- делювиальные, делювиальные и болотные образования.

Аллювиальные отложения слагают пойму реки Куртамыш и представлены песками пылеватыми и мелкозернистыми, местами заиленными с прослоями супеси и суглинками. В русле реки встречаются прослои средне и крупнозернистых песков. Мощность аллювия 4-8м.

Аллювиально-делювиальные отложения развиты на надпойменных террасах. Представлены отложения песками пылеватыми и мелкозернистыми, супесями, суглинками и глинами. Мощность отложений от 1,5-4 м до 10 м и более.

Делювиальные отложения распространены на водораздельном плато и его склонах, представлены глинами, суглинками реже песками и супесями. Мощность отложений до 5 м и более.

Болотные образования, представленные торфом, имеют ограниченное распространение в наиболее пониженных участках 1-ой надпойменной террасы. Мощность торфа не превышает 2 м.

Гидрогеологические условия. В гидрогеологическом отношении район г. Куртамыша располагается в пределах Тобольского артезианского бассейна. Подземные воды приурочены к коренным четвертичным отложениям, которые содержат горизонт грунтовых вод в пределах долины р. Куртамыш. Водовмещающими породами являются разнозернистые пески, супеси.

Мощность горизонта непостоянна и колеблется от долей метра до 3-10 м.

Глубина залегания уровня грунтовых вод в пределах поймы не превышает 1,0-1,5 м, на подпойменных террасах изменяется от 2-4 до 8-10 м от поверхности земли.

Водоносный горизонт дренируется р. Куртамыш, о чем свидетельствуют ключи и мочажины, наблюдаемые по берегам реки. Дебиты наиболее водообильных ключей изменяются от 0,25-0,5 л/с до 4,6 л/с.

Химический состав подземных вод пестрый. Преобладают гидрокарбонатные и хлоридно-гидрокарбонатные воды с минерализацией до 1 г/л.

Грунтовые воды обладают слабой и средней степенью сульфатной агрессивности к особо плотному бетону на портландцементе. Ввиду малой обеспеченности, малой мощности и возможности поверхностного загрязнения, аллювиальный водоносный горизонт не  рекомендуется для водоснабжения города.

Водоносный горизонт, связанный с породами неогена, носит спорадический характер. Водосодержащими являются линзы и прослои песков небольшой мощности, залегающие в толще глин. Мощность прослоев колеблется от сантиметров до нескольких метров. Воды напорные. Водообильность горизонта незначительная. Дебит скважин не превышает 0,3 л/с.

Воды гидрокарбонатно-кальциево-магниевые, как правило, пресные. Воды используются для индивидуального водоснабжения.

Водоносный горизонт, приуроченный к трещиноватым опокам серовской свиты палеогена, залегает на глубине 40-80 м от поверхности земли. Мощность горизонта изменяется от 10 до 20 м.

Опоковый водоносный горизонт напорный, величина напора достигает 35-50 м.

Водообильность горизонта пестрая и зависит от трещиноватости и мощности опок.

В границах города опоковый водоносный горизонт вскрыт рядом эксплуатационных скважин, дебиты которых изменяются от 1,0 л/с до 5,5 л/с (при удельных дебитах 0,1-0,8л/с). Минерализация вод превышает норму. Преобладающая величина сухого остатка – 2-2,5г/л.

По химическому составу воды хлоридно-натриевые. Содержание железа достигает 2,8мг/л, общая жесткость равна 5,8-7,8 мг-экв/л.

Несмотря на повышенную минерализацию воды опоковый водоносный горизонт используется для хозяйственно-питьевого водоснабжения города и отдельных промпредприятий.

Инженерно-геологическая оценка территории. Большая часть территории по инженерно-геологическим условиям благоприятна для строительства.

Исходя из условий рельефа, геологического строения и гидрогеологии, по степени пригодности для строительства выделяются территории:

- благоприятные для строительства;

- ограниченно благоприятные для строительства;

- непригодные для строительства.

Территории благоприятные для строительства имеют широкое распространение в пределах водораздельного плато и надпойменных террасах. Рельеф равнинный с уклонами поверхности 5-7%.

Грунтовые воды залегают на глубине более 2 м.

Грунтами основания в зоне заложения фундаментов будут служить аллювиальные и аллювиально-делювиальные пески, супеси, суглинки, глины – на надпойменных террасах и  делювиальные глины, суглинки, реже пески, супеси – на водораздельном плато. Кроме того, на отдельных участках, здесь могут быть встречены коренные породы – неогеновые.

Суглинки и глины – от твердой до мягкопластичной консистенции. Супеси твердой и пластинчатой консистенции. Условное расчетное давление на эти грунты составляет 2,0-3,0 кг/см2.

Грунты верхней зоны могут обладать просадочными свойствами (I тип просадочности). Коэффициент относительной просадочности равен  в среднем 0,11, мощность просадочной толщи 2-4 м.

При строительстве на просадочных грунтах необходимо предусмотреть мероприятия, предохраняющие грунты от замачивания.

На пески пылеватые, мелко и среднезернистые, плотные и средней плотности, маловлажные и влажные условное расчетное давление – 1,0-4,0 кг/см2.

Коренные породы – третичные глины с условным расчетным давлением более          3,0 кг/см2.

Территории ограниченно благоприятные для строительства:

- участки с уклоном поверхности от 10 до 20% (склоны водораздельного плато и некоторых оврагов). Грунтовые условия здесь аналогичны вышеописанным благоприятным территориям;

- участки с глубиной залегания грунтовых вод менее 2 м от поверхности земли, развитые на пойме первой надпойменной террасы и отдельных бессточных западинах водораздельного плато. Грунтовые воды обладают слабой и средней степенью сульфатной агрессивности.

В качестве грунтов естественного основания проектируемых зданий и сооружений будут служить аллювиальные и делювиальные отложения: пески пылеватые средней плотности и рыхлые, влажные и водонасыщенные. Условное расчетное давление – 1,0-1,5 кг/см2.

Пески мелкозернистые, средней плотности, влажные и водонасыщенные с условным расчетным давлением грунта 2,0 кг/см2.

- болота с торфом мощностью до 2 м.

Территории, непригодные для строительства:

- участки с уклоном поверхности более 20%;

- затопляемые при наивысшем уровне воды редкой повторяемости;

- овраги и промоины;

- поймы мелких рек и водотоков;

- карьеры глубиной более 2 м.

Выводы:

  - грунтовые воды на большей части территории залегают на глубине более 2 м от поверхности земли;

  - грунтами основания являются аллювиальные, аллювиально- делювиальные супесчано-суглинистые. Суглинки, глины обладают просадочными свойствами (I тип просадочности). При строительстве необходимо предусматривать мероприятия, связанные с охраной грунтов от замачивания;

  - гидрогеологические условия характеризуются развитием подземных вод с повышенной минерализацией.

Вопрос об использовании подземных вод для централизованного хоз-питьевого водоснабжения города на перспективу может быть решен после проведения поисково-разведочных работ на участках, где минерализация подземных вод до 1,5 г/л.

#### 2.3. Гидрологическая характеристика

Город Куртамыш расположен на реке Куртамыш, притоке р. Тобол.

Длина реки 124 км, площадь водосбора 2350 км2, в створе города 1450  км2.

Долина реки пойменная, с крутыми склонами, пересечена оврагами и покрыта лесом. Пойма двусторонняя шириной 0,5-0,7 км, левобережная луговая слабопересеченная, правобережная – изрезана небольшими оврагами, покрыта кустарником.

Русло деформирующееся,зарастающее водной растительностью, шириной от 5 до 50 м. Скорость течения в межень 0,01 м/с.

Водный режим р. Куртамыш характеризуется хорошо выраженным весенним половодьем, начинающимся в середине апреля и продолжающимся 10-20 дней, сравнительно невысокими дождевыми подъемами в летне-осенний период и низкими устойчивыми зимними уровнями. Максимальный годовой подьем уровня воды редкой повторяемости составляет около 3 м.

В северо-западной части города на р. Куртамыш построено водохранилище сезонного регулирования, основные параметры по которому приводятся в таблице:

| Площадь зеркала, га при НПГ | Средняя глубина, м | НПГ, мБс | Максимальный уровень 1% обеспеченности, мБс | ГМО мБс | Объем водохранилища, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | полный | полезный | мертвый |
| 128 | 2,8 | 116,20 | 116,40 | 112,50 | 3600 | 3100 | 500 |

Постоянный круглогодичный попуск в нижний бьеф 25 л/с (0,025 м3/с). Максимальный сбросной расход 1% обеспеченности – 92 м3/с.

Ледовый режим р. Куртамыш характеризуется устойчивым ледоставом, начинающимся в начале ноября и продолжающимся 150-180 дней.

Первые ледяные образования появляются на реке в конце октября. Осеннего ледохода практически не бывает. Вскрывается река в середине апреля, весеннего ледохода не бывает – лед тает на месте.

Химический состав р. Куртамыш характеризуется преобладанием ионов НСО3 (от 25-28% экв. до 36-44% экв.) в весенний и летний периоды. В составе анионов существенную роль играют ионы SO42-, величина их в зимний период – 20-28% экв.

Общая жесткость воды изменяется в течение года от 1,5 мг-экв/л в весенний период до 8,0 мг-экв/л в зимнюю межень.

Выводы:

- паводками редкой повторяемости территория города не затапливается;

- в связи с загрязнением воды р. Куртамыш и водохранилища, требуется проведение водоохранных мероприятий.

3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ПО  ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМУ

РАЗВИТИЮ  города КУРТАМЫШ

Для положительного решения задач выбора направлений территориального развития (преобразования территорий) поселка, исходя из приоритетов социального и природоохранного характера, город имеет следующие предпосылки:

- благоприятные природно-климатические условия;

- благоприятная экологическая обстановка на большей части территории города;

- достаточность территориальных и трудовых ресурсов для целей развития города;

- значительный рекреационный потенциал территории (наличие лесных массивов, водных объектов, природных, исторических и культурных достопримечательностей);

- благоприятные условия для развития сельского хозяйства; рыбного хозяйства;

- расположение в системе межрегиональных транспортных коммуникаций.

Наряду с этим, сдерживающими развитие города моментами являются:

- комплекс проблем, связанных с экономикой (конкурентоспособность, структура экономики, состояние основных фондов и т. д.);

- проблема обеспечения населения города водой питьевого качества.

3.1 ТЕРРИТОРИЯ  ГОРОДА

Территория города в пределах городской черты составляет 96,7 км2, в том числе застроенная территория – 14,59 га (15,1%), незастроенные пространства занимают 82,11 км2  (84,9% от всей площади). Состав земель в границах города: территории жилых зон – 5,55 км2 (5,7%), общественно-деловых – 0,4 км2 (0,4%); производственные территории – 1,74 км2 (1,8%), территории инженерных и транспортных инфраструктур – 5,43 км2 (5,6%), рекреационные – 26,48 км2 (27,4%), сельскохозяйственного использования – 28,16 км2 (29,1%); специального назначения – 0,38 км2 (0,4%), иные – 28,56 км2 (29,6%).

Анализ современного использования территории города свидетельствует о наличии значительных территорий природно-рекреационного назначения (водные объекты, луга и городские леса), а также земель сельскохозяйственного использования, составляющие около 86 % площади города. Относительно благоприятные и свободные от застройки территории для жилищно-гражданского строительства имеются в северо-западной и юго-западной частях города.

### 3.2  НАСЕЛЕНИЕ

Современное состояние.

Численность населения города на 1 января 2007 года составила 17,9 тыс. чел. и по сравнению с 01.01.2006 года уменьшилась на 0,06 тыс. чел. Нестабильное социально-экономическое положение отрицательно сказалось на численности населения, коэффициент естественного прироста населения за последние пятнадцать лет имеет отрицательные значения. Переломный момент – 2001-2004 годы, когда незначительно, но уровень рождаемости стал повышаться.

Сальдо миграции незначительно. За последние 3 года число прибывших превышает число выбывшего населения.

Меняется возрастная структура населения: наблюдается тенденция уменьшения доли возрастов старше трудоспособного и доли детей до 15 лет; возрастает численность населения в трудоспособном возрасте.

Проектное предложение

В «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации» (Минэкономразвития России, 2007 год) даны прогнозы возможных демографических изменений:

- При сохранении сложившейся демографической ситуации – к 2020 году численность населения может сократиться на 2-2,7%.

- При росте благосостояния, социальной уверенности и активной демографической политике государства ожидается улучшение демографической ситуации – к 2020 году стабилизация на современном уровне, к 2025 г увеличение численности населения на 1-2,2%.

Исходя из устойчивых и инерционных демографических тенденций, наиболее реалистичным представляется 2 вариант, по которому, благодаря осуществлению соответствующих мер в области демографической политики и определенных усилий по повышению уровня жизни населения, ожидается улучшение демографической ситуации. При этом, применительно к г. Куртамыш:  к 2025 - 2030 годам численность населения города может составить порядка 18,5-20 тыс. чел.

Расчетным сроком ныне разрабатываемого Генплана принимается достижение численности населения города 20,0 тыс. чел, в т. ч. на 1 очередь - 2015 г - 17,9 тыс. чел.

По численности населения на расчетный срок г. Куртамыш по-прежнему будет входить в группу «Малые города».

3.3  КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ и СНиП П-04-2003г. устанавливаются следующие ограничения на использование территории населенного пункта:

- санитарные, защитные и санитарно-защитные зоны;

- специальные зоны (охранные зоны коммуникаций и сооружений, в т. ч. санитарно-защитные полосы водоводов);

- территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (нарушенные территории, заболоченные, зоны подтопления-затопления грунтовыми водами).

Указанные ограничения приведены на чертеже "Опорный план. Комплексная оценка территории", М 1: 10 000.

Размещение жилой застройки не производится:

- на участках, расположенных в специальных, санитарных, защитных и санитарно-защитных зонах.

Дифференцированное изучение территории является основой для ее комплексной градостроительной оценки, в результате которой выявляются участки (площадки), пригодные для дальнейшего освоения и исключаемые из застройки или других видов функционального использования.

Комплексная оценка антропогенных и природных факторов позволяет учесть их влияние на качество природной и создаваемой градостроительной среды и прогнозировать возможное улучшение условий, при застройке территории и ее эксплуатации.

Таким образом, при принятии градостроительных решений по застройке территорий следует руководствоваться картой – схемой ограничений.

В соответствии с категорией территории и на основании нормативных документов принимаются решения об обеспечении безопасности территорий для различного использования.

3.4  ПЛАНИРОВОЧНАЯ  И  АРХИТЕКТУРНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  ГОРОДА

Организующей основой городского пространства являются природно-экологический и урбанизированный каркасы территории города. Первый выполняет природоохранную функцию, второй является основой общественной и производственной функции города.

Природно-экологический каркас города составляют река Куртамыш, с организованным на ней городским водохранилищем, многочисленные притоки – речки, ручьи, пруды, березовые и сосновые леса  в окрестностях города и на его территории.

Городской центр, система транспортных магистралей, главных улиц, площадей, градостроительных узлов и примагистральных территорий образуют урбанизированный планировочный и архитектурно-пространственный каркас города.

Существующее положение

Характерной особенностью города является четкое деление его на две примерно равные по площади зоны:

- северную, где естественные леса перемежаются с пахотными землями, где расположены только звероферма с небольшим кварталом жилой застройки, лесопитомник и коллективные сады вокруг пруда на ручье Холодном;

- южную, где находится собственно город.

Сам город отличается ясностью, четкостью, компактностью плана. С северо-запада на юг его территорию пересекает река Куртамыш, которая служит условной границей двух планировочных районов города: Северного и Южного.

И тот и другой районы «скроены» по единому принципу:

- доминирующий тип жилой застройки — усадебный;

- небольшие по размерам кварталы застройки, разделенные прямоугольной сеткой улиц, ориентированы на реку, речки, ручьи;

- производственные зоны сформированы за пределами жилой застройки: в Северном районе – на стыке основных въездных магистралей в город со стороны областного центра г. Кургана и г. Юргамыша, а в Южном районе — в двух зонах: в юго-восточном секторе – на выходе улиц Космодемьянской и Луговой к дороге на Обанино – Каменное и на месторождении глин (Кирпичный завод), а в юго-западном секторе – по дороге на Альменево.

Там, где река круто меняет свое направление с западного на южное, на высоком берегу ее излучины исторически сформировалась центральная часть города, структура которой имеет более регулярный характер.

Здесь проходит главная улица города – (улицы Конституции – Ленина – ХХП партсъезда) на единственном участке приобретая диагональное начертание, она подводит к большой центральной площади города – площади Революции со зданиями администрации, Дома культуры, краеведческого музея. Именно в этом районе многое говорит об истории города: сохранившиеся 2-х этажные каменные здания, Петро-Павловская церковь, памятники знаменитым землякам и др.

Несколько обособленно от основного массива застройки расположены коллективный сад (юго-западнее горбольницы), а по дороге на Курган – городская свалка и территория  аэродрома, ныне утратившего былое назначение.

Из числа наиболее острых проблем планировочного характера можно отметить:

- низкий уровень городского благоустройства;

- недостаточное количество зеленых насаждений общего пользования;

- наличие территорий усадебной и малоэтажной застройки с ветхим фондом, в основном, в самом центре города.

Проектное решение

Более чем двухвековая история становления и развития города наглядно свидетельствует – город рос, приспосабливаясь к рельефу, вдоль долин рек, ручьев, оставляя незастроенными частями  наиболее крутые склоны, овраги и заболоченные низины.

Эта модель естественного спонтанного развития города, последовательно воплощавшаяся в Генеральных планах 1963, 1985 годов, оказалась наиболее гармоничной и создала условия для формирования своеобразного по художественной выразительности города.

Основная направленность разработки архитектурно-пространственной организации территории города заключается в максимальной поддержке и развитии исторической и географической специфики города, что в совокупности и составляет своеобразие Куртамыша, а также разрешении наиболее острых проблем планировочной организации территории города.

Генеральным планом предлагается идея максимального планировочного и архитектурно-пространственного раскрытия города на реку Куртамыш, городской пруд, речку Плоскую, Холодный ручей, большой массив соснового бора, сохранившегося в теле города – с одной стороны, с другой – сомасштабную природному окружению и масштабу самого города застройку.

Основу композиции города образует большое зеркало городского пруда, река Куртамыш с притоками, вдоль которых формируется система лесопарков, лугопарков, парков, скверов, бульваров: они служат тем водно-зеленым стержнем, вокруг  которого формируются кварталы новой коттеджной и существующей застройки.

Архитектурно-пространственная организация урбанизированного каркаса  направлена на поддержание общей композиционной идеи и предусматривает зрительное акцентирование его характерных элементов — ансамбля главной площади, фронтальной застройки главных общественных улиц, раскрытие их на водно-зеленый диаметр города.

Генеральный план предусматривает:

- усиление роли исторического центра города в кольце улиц: К. Маркса – Свердловская – Ленина как культурного и общественного символа города с реконструкцией застройки и строительством зданий общественного назначения;

- строительство двух больших районов новой коттеджной застройки (одного – к западу от дороги на Маслово и далее к городскому пруду и второго – по дороге на Белоногово). В целях создания для жителей этих районов максимума удобств в них создаются свои многофункциональные центры обслуживания, кроме того, в этих районах предусматривается строительство детских дошкольных учреждений и школ;

- строительство 2-х кварталов многоэтажной застройки в районе общежития;

- резервирование территории коллективных садов по ул. Студенческой под блокированную застройку;

- упорядочение территории сложившихся производственных зон в Северном планировочном районе с возможностью размещения в них необходимых для функционирования города объектов коммунального назначения и новых производ-ственных площадей;

- развитие системы магистралей широтного и меридионального направлений, связывающих все районы города между собой и с выходами на внешние направления.

Таким образом, цель преобразований планировочной и архитектурно-пространственной структуры города состоит в повышении качества городской среды, рациональном использовании территории, повышении привлекательности города для горожан и гостей Куртамыша.

3.5  СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА

Природный комплекс – совокупность разнородных природных озелененных территорий и водных объектов, выполняющих природоохранные, рекреационные, оздоровительные и ландшафтообразующие функции.

Существующее  положение

Природный комплекс Куртамыша составляют:

- естественные природные объекты: лесные массивы, незастроенные долины рек и ручьев, а также водные объекты: река Куртамыш с притоками (р. Плоская, ручей Холодный), большой городской пруд на р. Куртамыш, городской пруд в центре города и ряд небольших прудов в разных частях города;

- городские зеленые насаждения (парки, сады, скверы, бульвары, озелененные территории жилой застройки, объектов  общественного, производственного и коммунального назначения).

Зеленые насаждения имеют многообразное значение в жизни города: санитарно-гигиеническое, градостроительное, эстетическое.

В сочетании с другими элементами городского ландшафта – рельефом, водоемами, архитектурой – зеленые насаждения способствуют повышению художественной выразительности городской застройки, формированию индивидуального облика города.

По действующим Строительным Нормам и Правилам озелененные территории города подразделяются на территории:

- общего пользования, выполняющие наиболее важные социальные функции (парки, сады, скверы, бульвары);

- ограниченного пользования (жилые территории, детские сады, школы, учебные, лечебные учреждения, производственные предприятия, коллективные сады);

- специального назначения (санитарно-защитные зоны от производственных предприятий до жилой застройки, полосы отвода вдоль автомобильных дорог, озелененные полосы водоохранных зон вдоль рек, озер, коммуникационные коридоры, территории кладбищ).

Сегодня в городе мало зеленых насаждений общего пользования, к таковым можно отнести небольшой сквер у Дворца культуры в центре города, бульвар вдоль улиц Ленина и Конституции (в районе автовокзала), спортивные комплексы (стадион и беговая трасса в районе ул. Свободы, спортивные площадки на Анакином Поле, стадион на южном берегу    р. Плоской, автодром по ул. Строителей).

Озелененные  территории ограниченного пользования, в основном, находятся на участках школ, детсадов, больницы.

Зеленые насаждения специального назначения практически отсутствуют.

Куртамыш находится в благоприятных природных условиях, благодаря чему антропогенные нагрузки уравновешиваются естественными природными системами и это спасает ситуацию.

Проектное решение

Генеральный план исходит из необходимости сохранения и развития территорий природного комплекса города.

Генеральный план предусматривает:

- сохранение территорий Природного комплекса путем обустройства всех существующих рекреационных зон и озелененных территорий, эффективных восстановительных работ, содержания и ухода;

- благоустройство береговой полосы всех водных объектов;

- укрепление и благоустройство существующих оврагов;

- увеличение доли зеленых насаждений общего пользования за счет:

- формирования новых объектов зеленого строительства (парков, скверов, бульваров) во всех районах города;

- проведения комплекса мероприятий по инженерной подготовке пониженных, заболоченных территорий, как правило, расположенных в пойме реки Куртамыш, с возможностью использования этих территорий в рекреационных целях;

- организации лесопарка на базе существующего бора у большого городского пруда с обустройством дорожно-тропиночной сети  и лугопарка в пойме реки Куртамыш (от ул. Космодемьянской до ул. Луговой);

- дальнейшее формирование системы зеленых насаждений ограниченного пользования при строительстве новых объектов жилого и социального назначения;

- формирование системы зеленых насаждений специального назначения:

- санитарно-защитных зон от производственных предприятий до жилой застройки;

- водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов;

- защитных полос автомагистралей и дорог;

- коммуникационных коридоров.

Системе зеленых насаждений принадлежит важнейшая роль в формировании комфортной городской среды. Будучи одним из главных элементов природно-экологического каркаса, насаждения выполняют рекреационную функцию, являются определяющим фактором улучшения микроклимата и санитарно-гигиенических условий. Свое предназначение они могут успешно осуществлять, только составляя единую непрерывную систему, объединяющую насаждения всех функциональных зон города.

Основные узлы этой системы – пойма реки Куртамыш с благоустроенными набережными, центральным парком отдыха, спортивными парками и зоной отдыха с пляжем недалеко от плотины большого городского пруда, лесопарк и лугопарк, ориентированные на реку Куртамыш.

Система скверов и бульваров, ориентированная на лесопарк и реку Плоскую, является  тем стержнем, вокруг которого формируется застройка новых районов.

Зеленые насаждения специального назначения (озеленение улиц, дорог, санитарно-защитных зон, прибрежных защитных полос и т. п.) связывают между собой зеленые насаждения общего пользования и  насаждения ограниченного пользования.

Леса города используются в рекреационных, санитарно-гигиенических и оздоровительных целях, они являются «легкими» города.

Таким образом, формируется гибкая планировочная структура озеленения, обеспечивающая пропорциональное развитие насаждений всех функциональных зон и устойчивые связи между ними и природным окружением.

Непрерывность каркаса способствует устойчивости его существования, лучшей очищающей и поглощающей способности, создает условия для проветривания территории.

3.6   РАЗВИТИЕ  ЖИЛЫХ  ТЕРРИТОРИЙ

Существующее состояние

В настоящее время жилой застройкой занято 555,0 га, размещено на этой территории 320,0 тыс. м2 общей площади. В застройке города преобладает  1,2- этажная индивидуальная застройка с приусадебными участками.

Распределение жилищного фонда города по этажности (в % от всего фонда) следующее:

1-2- эт. усадебный – 84,9 %

1-3 - эт. многоквартирный – 13%

многоэтажный – 2,1%

Уровень благоустройства жилого фонда:

- муниципального – 24,5%  фонда оборудовано водопроводом, канализацией,

27,7 % – отоплением.

              - частного – 22,8 % фонда оборудовано водопроводом, 22,3% – канализацией, 33,3 % – отоплением, 2,2 % – горячим водоснабжением.

Средняя этажность застройки – 1,1 этажа, средняя обеспеченность общей площадью – 17,9 м2 на 1 человека, средняя плотность населения на территории жилых кварталов и микрорайонов – 32 чел/га, средняя плотность жилого фонда 577 м2 / га.

Анализ современного состояния жилой застройки свидетельствует об использовании территорий близком нормативному.

Проектное решение

Решение жилищной проблемы, удовлетворения растущих потребностей населения города в качественном жилье, в благоприятной среде обитания предусматривается за счет:

- освоения свободных от застройки площадок в границах территории города, привлекательных по природно-ландшафтным характеристикам;

- преобразования существующей застройки путем реконструкции и благоустройства жилых кварталов, микрорайонов со сносом 2-этажного ветхого жилого фонда;

- внедрения в жилищное строительство разнообразия типов застройки (многоэтажных секционных домов; 1-2-этажных домов усадебного типа (коттеджей) с земельными участками по 0,15 га);

- реновации жилого фонда в сохраняемой усадебной застройке (замена ветхих домов в пределах существующих земельных участков).

На основании вышеизложенного Генеральным планом планируется следующее преобразование, развитие жилых территорий города:

- увеличение территорий многоэтажной застройки на 5,5 га;

- трансформация территорий малоэтажной застройки (сокращение – на 1,0 га за счет сноса ветхоаварийного жилья, увеличение – на 228,2 га за счет нового строительства).

Параметры жилых территорий определены, исходя из условий, что за расчетный период Генплана составят:

- прогнозируемые объемы жилищного строительства – не менее 282 тыс.м2 общей площади (при обеспечении каждой семьи отдельной квартирой или индивидуальным домом и общей площадью не менее 30 м2 на человека);

- прогнозируемая убыль ветхого жилого фонда – 1,2 тыс.м2 общей площади;

- структура жилищного строительства – более 93% – малоэтажный фонд, до 7% – многоэтажный фонд.

Распределение объема строительства жилья по этажности, очередности  приведено в таблице 3.6.1.

Таблица 3.6.1

Движение жилого фонда за расчетный период

| Показатели | Исходный 2007 г | Расчетный срок | В т. ч. на 1 очередь |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1. Жилищный фонд города, тыс. м2 общей площади, всего | 320,0 | 600,8 | 410,8 |  |
| В том числе: 1-2 этажный усадебный | 271,8 | 534,8 | 356,8 |
| 2– этажный многоквартир. | 41,6 | 40,4 | 40,4 |
| Многоэтажный | 6,6 | 25,6 | 13,6 |  |
| 2. Убыль 2-эт. жилого фонда |  | 1,2 | 1,2 |  |
| 3. Объем строительства |  | 282 | 92 |  |
| В том числе: 1 -2 этажный усадебный |  | 263 | 85 |  |
| Многоэтажный |  | 19 | 7 |  |
| 4. Численность населения, тыс. чел | 17,9 | 17,9 | 20,0 |  |
| В том числе: 1 этажный усадебный | 15,2 | 15,2 | 17,2 |  |
| 2– этажный многоквартир. | 2,3 | 2,0 | 1,7 |  |
| Многоэтажный | 0,4 | 0,7 | 1,1 |  |

Развитие и преобразование жилых территорий, предусматриваемые Генпланом, должно сопровождаться комплексом санитарно-гигиенических и благоустроительных работ на основе обеспечения оптимальной плотности застройки.

На перспективу (за расчетный срок генплана) размещение жилищного строительства предлагается на территории коллективных садов по ул. Студенческой (27 га) и на свободных территориях, расположенных южнее артскважин 1, 2, 3 (38 га).

- Вывод: Осуществление намеченных мероприятий дает следующие результаты:

- - увеличение жилищного фонда в 1,9 раза, с 320,0 до 600,8 тыс.м2 общей площади;

- - развитие территорий жилых кварталов, микрорайонов в 1,4 раза, с 555,0 до 787,7 га;

- - повышение жилищной обеспеченности населения в 1,7 раза, с 17,9 до 30 м2 на человека;

- - изменение структуры жилищного строительства и фонда, увеличение удельного веса комфортного жилья.

3.7  РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Существующее положение

Город располагает достаточно развитой сетью социальной инфраструктуры.

Наряду с учреждениями социально-гарантированного уровня, в городе функционируют: 3 детских развивающих центра, 3 учреждения профессионального образования, детский дом-школа, профессиональное училище-интернат для инвалидов, Куртамышский районный центр культуры, центр культуры «Юность», краеведческий музей, учреждения физкультуры и спорта и др. Особенно развита сеть предприятий торговли (см. таблицу 3.7.1.).

Однако, в городе существует нехватка мест в детских дошкольных учреждениях, недостаточный уровень обеспеченности  учреждениями культурно-досугового назначения (в частности отсутствие кинозала),  нет плавательного бассейна и гостиниц.

Проектное решение

Дальнейшее развитие социальной инфраструктуры поселка предусматривается с тем, чтобы способствовать:

- повышению уровня разнообразия доступных для населения мест приложения труда за счет расширения, в т. ч. нового строительства, коммерческо-деловой и обслуживающей сферы;

- повышению уровня образования общего и специального, уровня здоровья, культуры, повышению качества трудовых ресурсов;

- достижению нормативных показателей обеспеченности учреждениями социально-гарантированного уровня обслуживания (детские дошкольные учреждения, общеобразовательные учреждения, поликлиники и т. д.);

- повышению доступности центров концентрации объектов культурно-бытового обслуживания, объектов рекреации;

- в конечном итоге, повышению качества жизни и развития человеческого потенциала.

Основные мероприятия по развитию социальной инфраструктуры:

По отрасли «Образование»

В настоящее время сеть системы образования представлена 5 общеобразовательными школами на 2002 места, в т. ч. начальная школа на 103 места, вечерняя общеобразовательная школа на 157 мест и ГОУ Куртамышский детский дом-школа на 48 мест, 7 детскими дошкольными учреждениями на793 места (в том числе введенный в этом году детский сад на 120 мест). В основном, все школы и детские учреждения находятся в удовлетворительном состоянии.

В системе начального и среднего профессионального образования подготовку рабочих кадров и специалистов осуществляют 4 учебных заведения: ФГОУ СПО «Куртамышский сельскохозяйственный техникум», Куртамышское педагогическое училище, специализированное ПУ-1, а также профессиональное училище-интернат для инвалидов. Количество учащихся, получающих профессиональное образование – 2,3 тысячи человек.

В городе развита сеть дополнительного образования детей, которая включает в себя 3 учреждения, направленных на осуществление физического, художественно-эстетического, интеллектуального развития. Это детская школа искусств, дом детского творчества и художественная школа, в них занимаются порядка 270 детей.

Основные мероприятия по развитию отрасли на расчетный срок:

- сохранение и укрепление материально-технической базы специальных учебных заведений, способствующей повышению качества подготовки специалистов и включающей обеспеченность учебными площадями, общежитиями, спортивными сооружениями, объектами соцкультбытового назначения;

- создание отделений в существующих учебных заведениях для удовлетворения потребностей в новых специальностях постоянно усложняющегося коммунального хозяйства города; создание центров переподготовки градообразующей группы населения;

- развитие системы общего образования за счет  нового строительства общеобразовательных учреждений на 1,1 тыс. мест и детских дошкольных учреждений на 607 мест в районах  планируемого жилищного строительства города.

По отрасли  «Здравоохранение»

На исходный год в городе имеются следующие лечебно-профилактические учреждения: МЛПУ «Куртамышская центральная районная больница» и МЛПУ «Куртамышская поликлиника», станция скорой медицинской помощи на 5 автомашин.          Учреждения здравоохранения, в основном, находятся в удовлетворительном состоянии.

Дальнейшее развитие, укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений города осуществляется как за счет реконструкции и расширения существующих, так и строительства новых объектов:

- строительства новых  больничных корпусов на 95 коек дополнительно;

- строительства поликлиники на 50 посещений в смену в районе новой застройки в северо-западной части города;

- открытие медицинских пунктов приема населения в общественных центрах обслуживания населения.

По социальному обеспечению

В городе функционируют ГУ «Куртамышский специализированный дом ребенка» на 50 детей, центр социального обслуживания населения. Развитие сферы социального обеспечения планируется за счет:

- размещения дополнительных центров обслуживания социально-незащищенных групп населения вблизи жилья;

- размещения реабилитационных центров для инвалидов и престарелых, центров социальной адаптации, профессионального обучения, образования.

По отрасли «Физическая культура и спорт»

В городе функционируют: спортивный клуб «Эдельвейс», лыжная база, стадион  и 7 спортивных залов при образовательных учреждениях на 2741 м2  площади пола.

Дальнейшее развитие материально-технической базы физкультуры и спорта предусматривается за счет реконструкции существующих и строительства новых объектов:

- ряда помещений и комплексов для физкультурно-оздоровительных занятий, включающих спортивные залы, плавательный бассейн, детские спортивные секции и клубы в районах нового жилищного строительства;

- спортивных площадок  вблизи жилья.

По отрасли «Культура и искусство»

В городе функционируют Куртамышский районный центр культуры, центр культуры «Юность», краеведческий музей, районная центральная библиотека, городской филиал библиотеки и детская библиотека.

Развитие материально-технической базы учреждений культуры и искусства – за счет реконструкции существующих и строительства новых объектов:

- размещения учреждений культуры социально-гарантированного уровня обслуживания, в  том числе кинозалов, выставочных залов в торгово-развлекательных, досуговых центрах в районах нового строительства.

По коммерческо-деловой и обслуживающей сфере

Коммерческо-деловая и обслуживающая сфера, включающая торговлю, общественное питание, бытовое обслуживание, предпринимательство, малый бизнес, направлена на повышение деловой активности населения, способствующей развитию экономики города, созданию дополнительных мест приложения труда. За последние годы происходит значительное развитие сферы деловых услуг – финансово-банковской деятельности, операций с недвижимостью, сферы торговли, малого бизнеса, предпринимательства,  информационных услуг и т. д.

На исходный год в городе особенно развита сеть предприятий торговли:  функционирует более 100 магазинов продовольственных и непродовольственных товаров на 5,9 тыс. м2 торговой площади и 2 рынка – продовольственный и вещевой. Открытая сеть предприятий общественного питания включает в себя 3 учреждения с общим числом посадочных мест на 200 человек: ресторан «Золотая осень», кафе «Визит», кафе в супермаркете «Куртамышский».

Предприятия бытового обслуживания представлены следующими учреждениями: 3 ателье по пошиву и ремонту одежды, 2 предприятия  по ремонту и пошиву обуви, 1 предприятие по ремонту бытовых машин и приборов, 7 парикмахерских, 4 предприятия, оказывающих ритуальные услуги, 5 фотоателье, мастерская по вязке трикотажных изделий и 1 предприятие, предоставляющее банные услуги. Численность работающих  в этой сфере 83 человека.

Генпланом предусматриваются территории для дальнейшего развития, расширения коммерческо-деловой и обслуживающей сферы:

- строительства торгово-офисного центра площадью 1217 м2;

- размещения объектов по оказанию административно-деловых услуг (юридические, бухгалтерские, аудиторские, услуги по финансовым, налоговым и т. д. вопросам) в системе общегородского центра;

- строительства офисов, объектов малого бизнеса, отделений банков, связи и т. д.;

- размещения предприятий общественного питания на 200 мест и предприятий бытового обслуживания – в составе многофункциональных комплексов, в торгово-развлекательных, досуговых центрах.

По предприятиям коммунального обслуживания, учреждениям жилищно-коммунального хозяйства

В системе жилищно-коммунального обслуживания города функционирует пожарная часть на 5 автомашин.

В границах города расположено старое кладбище традиционного захоронения площадью 7,5 га, новое кладбище традиционного захоронения площадью 15,2 га и полигон ТБО площадью 15,6 га.

В сфере коммунального обслуживания населения Генпланом предусматривается:

- строительство фабрики прачечной-химчистки производительностью 2,3 т в смену;

- строительство гостиниц на 120 мест (в т. ч. 16 мест в строящейся гостинице);

- строительство новой пожарной части на 2 а/машины;

- расширение полигона ТБО на 11,4 га.

За расчетный период планируется территориальный рост системы социальной инфраструктуры в 1,8 раза с 78,0  до 141,4 га (с 43,6 до 70,7 м2 земельного участка  на 1 жителя).

Намечаемые Генпланом мероприятия по развитию социальной инфраструктуры будут способствовать существенному улучшению условий жизнедеятельности населения, увеличению коммерческой эффективности, пополнению бюджета поселка, тем самым – повышению качества жизни населения поселка.

Расчет потребности в учреждениях обслуживания на расчетный срок произведен по показателям СНиП 2.07.01-89*, с учетом СП 30-102-99 и приведен ниже, в таблице 3.7.1:

| Учреждения обслуживания | Ед измер. | Норма-тив на 1тыс. чел. | Потреб-ность по норме на расч. срок | Наличие на исходный год | Объём строительства на расчётный срок/в т. ч. 1 очередь | Итого по посёлку расчётный срок/в т. ч. 1 очередь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Учреждения образования |
| Детские дошкольные учреждения | мест | 70 | 1400 | 793 | 607 / 270 | 1400/1063 |
| Детская школа искусств | мест | - | - | 70 | - | 70 |
| Общеобразовательные школы | учащ. | 160 | 3200 | 2002 | 1198 / 834 | 3200/2836 |
| ССУЗ, Профучилище | учащ. | - | - | 2297 | - | 2297 |
| Учреждения дополн. образования | учащ. | - | - | 200 | - | 200 |
| 2. Учреждения здравоохранения, социального обеспечения |
| Стационар | коек | 12 | 240 | 145 | 95/50 | 240/195 |
| Поликлиника | посещений в см. | 35 | 700 | 675 | 50 / 50 | 725/725 |
| Станция скорой помощи | машин | 0,1 | 2 | 5 | - | 5 |
| Дом-интернат | мест | - | - | 50 | - | 50 |
| 3. Учреждения культуры |
| Библиотека | тыс. экз. | 4,5 | 90 | 49,1 | 40,9/10,0 | 90,0/59,1 |
| Культурно-досуговые центры | мест | 80 | 1600 | 520 | 1080 / 540 | 1600/1060 |
| Музеи, выстав. залы | объект | - | - | 1 | 1/- | 2/1 |
| 4. Физкультурно-спортивные комплексы |
| Помещения для физкуль-турно-оздоровит. занятий, спортивные залы | м2 общей площади | 130 | 2600 | 2741 | 648/324 | 3389/3061 |
| Плавательные бассейны | м2 зеркала воды | 20 | 400 | - | 400/125 | 400/125 |
| 5. Предприятия торговли, питания, бытового обслуживания |
| Магазины | т. м2 торг. площади | 0,28 | 5,6 | 5,86 | 0,4 / 0,2 | 6,26/ 6,06 |
| Предприятия питания | мест | 20 | 400 | 200 | 200 / 100 | 400/300 |
| Рынки | т. м2 торг. площади | 0,02 | 0,4 | 0,5 | - | 0,5 |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 5 | 100 | 83 | 17 / 7 | 100/90 |
| Гостиницы | мест | 6 | 120 | 16 | 120/16 | 120/16 |
| Фабрика прачечная-химчистка | кг белья в смену | 117,4 | 2348 | - | 2348 / - | 2348/- |
| 6. Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| Пожарное депо | машин | - | 6 | 5 | 2 / - | 7/5 |
| Кладбища | га | 0,24 | 4,8 | 22,7 | - | 22,7 |
| Полигон ТБО | га | 0,375 | 7,5 | 15,6 | 11,4/- | 27,0/15,6 |

3.8  ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Существующее положение

В настоящее время в городе можно выделить 2 сложившиеся промышленно-коммунальные зоны: на северо-востоке и на юго-востоке. В западном направлении  расположены Куртамышские районные электрические сети и группа коммунально-складских и гаражных предприятий. Основными отраслями промышленного производства являются металлообрабатывающая, легкая, пищевая и перерабатывающая промышленность. Значительное место в экономике города занимают автотранспортные предприятия: ООО«Автомобилист»,ЗАО «Автотранссервис», ООО «Куртамышавто», ООО «Автосалон-7», ООО «Автотехсервис», ООО «Автотест», ООО «Куртамышский автобус».

Структура промышленного производства:

- крупные предприятия по металлообработке и стройиндустрии – ООО «Куртамышский литейно-механический завод» и ООО «Завод керамических камней»;

- предприятия по производству мяса и мясопродуктов – ООО «Заготсервис», ООО «Куртамышские мясопродукты», ООО «Эльбрус»;

- предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции – ООО «Мельница», ООО «Агрофирма Куртамышский хлеб», ООО «Лакомка», ООО «Хлеб»;

- предприятия по производству верхней одежды – ООО «Куртамышская швейная фабрика», ООО «Вега», ООО «Флора»;

- выращивание и вылов рыбы – ЗАО «Куртамышский рыбхоз».

В связи с экономическим кризисом 90-х годов прекратили свою деятельность многие предприятия города и их производственные мощности до сих пор практически не задействованы.

Проектное решение

Идет формирование системы малого бизнеса, малого предпринимательства,  увеличивается занятость населения в обслуживающих население отраслях. На обозримый период Генплана вероятностное развитие экономической базы города предполагается следующим:

В г. Куртамыш преобладающая отрасль – выращивание и переработка сельскохозяйственной продукции сохраняется, при этом осуществляется:

- реконструкция и модернизация производства на базе имеющихся производственных мощностей;

- совершенствование технологии производства, освоение новых видов продукции, в первую очередь, реализация проектов развития предприятий, предусмотренных в «Программе социально-экономического развития города Куртамыша на 2008 г. и среднесрочную перспективу»;

- развитие производств потребительских товаров, развитие предприятий малого бизнеса, предпринимательства, как наиболее гибких в плане изменения технологии и ассортимента выпускаемой продукции, в первую очередь, предприятий пищевой и легкой промышленности;

- расширение сферы услуг.

Организация производственных территорий имеет целью повышение экологической безопасности и более эффективное использование градостроительного потенциала этих территорий в интересах развития города. Таким образом размещение новых промышленных площадок на расчетный срок проекта предусматривается в северо-восточной части города с учетом положения розы ветров, уже сформированной крупной производственной зоны и возможности объединения предприятий в части устройства общих подъездных путей, сортировочных станций, энергоснабжения, водоснабжения, канализации и др.

Основная идея дальнейшего существования и развития производственных территорий города:

- функционирование предприятий на существующих участках без их территориального расширения (сохранение занимаемой территории как соответствующие производительным возможностям предприятий); развитие действующих промышленных предприятий – за счет их реконструкции и технического перевооружения без увеличения объемов вредных стоков и выбросов;

- восстановление или переориентирование деятельности промышленных производств, обанкротившихся в период экономического кризиса, использование их пустующих площадей;

- резервирование территорий для размещения новых производственных предприятий, предприятий малого бизнеса, малого предпринимательства, для размещения объектов коммунально-складского назначения, в основном, связанных с обслуживанием городского коммунального и жилищного хозяйства и сферы услуг населения, а также для размещения коммерческо-деловых центров.

- организация санитарно-защитных зон предприятий.

На расчетный срок генплана планируется увеличение площади производственных зон со 174,4 до 269,4 га, в т. ч. территории санитарно-защитных зон – 63 га.

Предложения по организации производственных территорий отражено на чертеже "Схема функционального зонирования территорий".

3.9   РАЗВИТИЕ  ТРАНСПОРТНОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ  ГОРОДА

3.9.1  Внешний транспорт

По обслуживанию внегородских массовых грузовых и пассажирских перевозок города  первостепенную роль играет автомобильный транспорт.

Характеристика сети внешних автодорог и автобусных маршрутов представлена в таблицах 3.9.1.1, 3.9.1.2.

Таблица 3.9.1.1

# Сеть внешних автомобильных дорог

| Наименование дороги | Значение а/дор | Протяженность в границах города, км | Тип покрытия | Ширина, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | общая | проезжей части |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Курган – Куртамыш – Целинное | обл. | 6,8 | а/бетон | 7,0 | 7,0 |
| 2. Новокалиновка – Куртамыш – Юргамыш | мест. | 7,8 | а/бетон | 6,0 | 6,0 |
| 3. Куртамыш – Костылево | мест. | 0,7 | а/бетон | 6,0 | 6,0 |
| 4. Куртамыш – Обанино | мест. | 1,1 | ч/щеб. | 6,0 | 6,0 |
| 5. Куртамыш – Маслово | мест. | 7,8 | ч/щеб. | 6,0 | 6,0 |
| 6. Куртамыш – Белоногово | мест. | 3,1 | ч/щеб. | 6,0 | 6,0 |

Характеристика автовокзала:

- количество отправляющихся рейсов в сутки – 6

в том числе:	пригородных – 2,

междугородных – 4.

- вместимость автовокзала – 50 пасс

- фактически отправляется –  200 пасс. в сутки

- площадь участка – 0,13 га.

Таблица 3.9.1.2

## Внегородские маршруты автобусов

| Маршруты (пункт отправления – пункт назначения) | Пункт отправления в городе | Протяжен. маршрута, км | Перевозки пассажиров в год, тыс. чел. | Число рейсов в сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Куртамыш – Челябинск | автовокзал | 535 | 14,0 | 1 |
| 2. Куртамыш – Тюмень | автовокзал | 591 | 17,0 | 1 |
| 3. Куртамыш – Курган | автовокзал | 177 | 62,0 | 6 |
| ИТОГО: |  |  | 93,0 |  |

Годовой объем пассажироперевозок составил 0,1 млн. пасс.

Для обеспечения рентабельности перевозок необходимо создание гибкой системы в организации движения маршрутов и использование подвижного состава малой вместимости.

Хранение и ремонт подвижного состава производится на территории ОАО «Куртамышский автобус», расположенного по ул. Кутузова.

Железнодорожный и воздушный транспорт в городе отсутствует. Все необходимые железнодорожные и воздушные перевозки осуществляются железнодорожным вокзалом и аэропортом города Кургана.

3.9.2  Улично-дорожная сеть города

Существующее положение

Существующая улично-дорожная сеть отражает:

- прямоугольную сеть улиц, членящую застройку на небольшие кварталы;

- характер природного ландшафта: предгорный рельеф, наличие рек, ручьев, озер.

Данные по улично-дорожной сети (УДС) города приведены ниже, в таблице  3.9.2.1:

| № | Показатели | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 147,2 |
| 2. | Общая площадь улично-дорожной сети в т. ч. дороги тротуары | тыс. кв. м тыс. кв. м тыс. кв. м | 2944,0 1324,8 44,1 |
| 3. | Плотность магистральной сети | км/ км2 | 1,5 |

Основными магистралями являются пр. Ленина, ул. Октябрьская, ул. Свердловская, ул. Строителей, пр. Конституции, ул. Кутузова, ул. XXII партсъезда. Они же являются и транспортными магистралями.

Проспект Ленина осуществляет выход транспорта на дорогу Куртамыш – Курган и связывает жилые районы с промышленными и коммунально-складскими районами.

На главной улице города (ул. Конституции-Ленина-XXII партсъезда) сосредоточены основные административные, торговые и культурные учреждения города. По ней же проходят основные маршруты автобуса. В центральной части города ширина улиц в красных линиях колеблется от 25 до 40 м, а ширина проезжей части от 6,5 до 9 м. В районах усадебной застройки ширина улиц в красных линиях – 15-20 м, ширина проезжей части – 6м.

В настоящее время в городе имеется шесть мостов:

- мост по ул. К. Маркса через р. Куртамыш;

- мост по ул. Садовая через р. Куртамыш;

- мост по ул. XXII партсъезда через р. Плоская;

- мост по ул. Гоголя через руч. Хмелевка;

- мост по ул. Пятницкая через руч. Хмелевка;

- мост через ручей по ул. Маяковского.

Анализ сложившейся улично-дорожной сети выявляет следующие недостатки:

- низкая плотность магистральной сети;

- отсутствие четкой классификации магистралей по структуре транспортных потоков;

- низкий уровень благоустройства на всех улицах города;

- несоответствие габаритов элементов поперечных профилей улиц их назначению.

Проектное решение

Проектируемая дорожно-транспортная сеть города решена с учетом:

- сложившейся системы улиц;

- планировочной структуры города;

- обеспечения наиболее удобных связей со всеми функциональными зонами и объектами, расположенными в пригородной зоне.

Классификация УДС, в соответствии со СНиП 2.07.01-89*, принята следующая:

- магистральные дороги;

- магистральные улицы: общегородского значения регулируемого движения 						районного значения;

- основные улицы в жилой застройке.

Сформированная система УДС представляет собой:

- большое транспортное кольцо, образованное существующими и проектными магистральными улицами (Ленина – Садовая – Комсомольская – Проектная 3 – Проектная 4 – Громовой – Проектная 6 – Карла Маркса – Строителей – Пролетарская – Зерновая – Колхозная – Космодемьянской – XXII партсъезда – Проектная 9 – Проектная 10), обеспечивающие связь внутри города и имеющими выход на внешние направления;

- систему малых колец, которые обеспечивают кратчайшую и удобную связь между центром города, автовокзалом и другими объектами;

* магистрали районного значения обеспечивают связь в планировочных районах с предприятиями и объектами обслуживания;

* основные улицы в жилой застройке – обеспечивают автомобильную связь микрорайонов, жилых групп и комплексов с магистральными улицами.

- Характеристика магистральной сети города на расчётный срок генплана представлена ниже, в таблице 3.9.2.2:

| № п/п | Наименование улиц | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение | На расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Магистральные улицы общегородского значения |
| 1. | пр. Ленина | 1,4 | 1,4 |
| 2. | ул. Революции | 0,9 | 0,9 |
| 3. | ул. Карла Маркса | 2,7 | 2,7 |
| 4. | ул. Энергетиков | 1,6 | 1,6 |
| 5. | ул. Громовой | 1,0 | 1,3 |
| 6. | ул. Свердловская | 2,4 | 2,4 |
| 7. | ул. 7 Ноября | 0,1 | 0,1 |
| 8. | ул. XXII партсъезда | 2,1 | 2,1 |
| 9. | ул. Космодемьянской | 1,7 | 1,7 |
| 10. | ул. Проектная 1 | - | 1,5 |
| 11. | ул. Проектная 2 | - | 1,2 |
| 12. | ул. Космонавтов | 0,7 | 0,7 |
| 13. | ул. Югова | 1,2 | 1,2 |
| 14. | ул. Правды | 1,0 | 1,0 |
| 15. | ул. Садовая | 1,5 | 1,5 |
| 16. | ул. Комсомольская | 0,7 | 0,9 |
| 17. | ул. Проектная 3 | - | 0,5 |
| 18. | ул. Строителей | 1,1 | 1,1 |
| 19. | ул. Пролетарская | 0,4 | 0,4 |
| 20. | ул. Проектная 4 | - | 2,4 |
| 21. | ул. Зерновая | 1,1 | 1,1 |
| 22. | ул. Колхозная | 0,6 | 0,6 |
| Магистральные улицы районного значения |
| 1. | ул. 7 Ноября | 0,8 | 0,8 |
| 2. | ул. Октябрьская | 1,1 | 1,1 |
| 3. | ул. Кутузова | 0,2 | 0,2 |
| 4. | ул. Матросова | 0,1 | 0,1 |
| 5. | ул. Свободы | 1,1 | 1,1 |
| 6. | ул. Комсомольская | - | 0,5 |
| 7. | ул. Правды | 0,8 | 1,6 |
| 8. | ул. Проектная 5 | - | 0,9 |
| 9. | ул. Проектная 6 | - | 2,2 |
| 10. | ул. Проектная 7 | 0,5 | 1,9 |
| 11. | ул. Проектная 8 | 0,4 | 1,7 |
| 12. | ул. Первомайская | 0,8 | 0,8 |
| 13. | ул. Некрасова | 0,7 | 0,7 |
| 14. | ул. Н. Островского | 0,2 | 0,2 |
| 15. | ул. Гастелло | 0,3 | 0,3 |
| 16. | ул. Рабочая | 0,6 | 0,6 |
| 17. | ул. Фрунзе | 1,3 | 1,3 |
| 18. | ул. Маяковского | 0,7 | 0,7 |
| 19. | ул. Проектная 9 | - | 1,3 |
| 20. | ул. Проектная 10 | - | 2,4 |
| 21. | ул. Проектная 11 | - | 2,3 |
| 22. | ул. Проектная 12 | - | 1,7 |
| 23. | ул. Проектная 13 | - | 1,3 |
| Основные улицы в жилой застройке | 13,7 | 18,8 |
|  | В С Е Г О: | 45,5 | 72,8 |

Параметры элементов поперечных профилей улиц и дорог установлены с учетом их категорий и типа застройки (см. рис.1, 2, 3).

На пересечениях магистральных улиц и дорог, при необходимости, устраивается светофорное регулирование движения транспорта и пешеходов.

Показатели проектируемой на расчетный срок улично-дорожной сети представлены в таблице 3.9.2.3:

| № п/п | Наименование и единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Протяженность УДС, км | 174,5 |
|  | в т. ч.: - магистральные улицы | 54,00 |
|  | - основные улицы в жилой застройке | 18,8 |
| 2. | Плотность магистральной сети, км/км2 | 2,3 |

За расчетный период генплана предлагается строительство 27,3 км улиц с усовершенствованным покрытием.

Кроме того, необходимо строительство 5 мостов – по ул. Проектная 4; по ул. Проектная 6; по ул. Правды; по ул. Свердловская; по ул. Космодемьянской.

Габариты проезжей части и другие технические параметры новых и реконструируемых инженерных сооружений назначаются с учетом: категорий подходящих магистралей, структуры и мощности транспортных потоков, и определяются конкретно при дальнейшем проектировании на различных стадиях. Трассировка улиц и дорог и их функциональная взаимосвязь показаны на чертеже «Схема транспортной инфраструктуры».

3.9.3  ГОРОДСКОЙ  ТРАНСПОРТ

По данным ГИБДД существующий автомобильный парк города составляет на 2007 год 6009 ед. Структура его состава представлена ниже, в таблице 3.9.3.1:

| Виды транспортных средств | Количество, ед. |
| --- | --- |
| Общее количество автомашин в городе, в том числе: | 6009 |
| автобусов | 62 |
| грузовых автомобилей | 680 |
| прицепов и полуприцепов | 526 |
| специальных автомобилей | 41 |
| легковых из них: | 4700 |
| ведомственных | 431 |
| +такси | 30 |
| индивидуальных | 4239 |
| мототранспорта | 247 |

Анализ структуры существующего автопарка города показывает, что:

- основную долю составляет легковой автотранспорт – 78,2%;

- доля автобусного парка очень мала – около 1,0%;

- общий уровень автомобилизации в городе (без учёта мотосредств) – 336 ед/тыс. жит, в т. ч. индивидуального легкового транспорта 237 ед/тыс. жит.

3.9.3.1  МАССОВЫЙ  ПАССАЖИРСКИЙ  ТРАНСПОРТ

Существующее положение

Обслуживание населения города массовым пассажирским транспортом (МПТ)   осуществляется, за счёт автобусных перевозок.

Кроме того, в городе организовано движение маршрутного такси.

Показатели работы автобусного парка представлены ниже, в таблице 3.9.3.2:

| № | Показатели | Единицы измерения | Отчет 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Количество перевезённых пассажиров, всего: в т. ч. городскими линиями внегородскими линиями | тыс. пассажиров | 385,8 209,6 176,2 |
| 2. | Средняя дальность поездки (по городу) | км | 3,7 |
| 3. | Годовая работа транспорта | тыс. пасс. | 209,6 |
| 4. | Количество автобусов в т. ч. по маркам: - Газель - ПАЗ - Космос - ЛАЗ-699 - ЛАЗ-695 | ед. | 18 2 10 2 1 3 |
| 5. | Коэффициент использования парка – всего в т. ч. на городских маршрутах на внегородских маршрутах | % | 70,5 61,7 72,8 |
| 6. | Средняя эксплуатационная скорость (по городу) | км/час | 19,8 |
| 7. | Среднее численность рабочих и служащих | чел. | 82 |
| 8. | Среднесуточная продолжительность работы 1 автобуса | час | 7,6 |
| 8. | Себестоимость перевозки | руб. | 1,21 |

Обслуживание жителей города массовым пассажирским транспортом мест следующие недостатки:

- недостаточное количество маршрутов, в первую очередь, на внутригородских линиях;

- высокий износ подвижного состава автобусного парка – 60,0 %, что сказывается на качестве обслуживания пассажиров.

Проектное решение

Транспортная инфраструктура должна обеспечить комфортную доступность территорий города, безопасность и надежность внутригородских, пригородных и внешних транспортных связей в условиях прогнозируемого роста подвижности населения и объемов пассажирских и грузовых перевозок, жестких экологических требований.

Эти задачи требуют развития единой транспортной системы города, обеспечивающей взаимодействие, взаимодополняемость индивидуального и общественного транспорта.

Основными направлениями развития транспортной инфраструктуры являются:

- формирование транспортной системы, отвечающей требованиям интенсивной автомобилизации города;

- развитие систем общественного транспорта, повышение их работоспособности с индивидуальным транспортом;

- создание условий эффективного взаимодействия индивидуального и общественного, городского и пригородного транспорта;

- реконструкция городского и пригородного транспорта;

- реконструкция и развитие систем внешнего транспорта.

Решение задач автомобилизации города предусматривает:

- увеличение уровня автомобилизации индивидуального легкового транспорта (с 237 до 350 машин на 1000 жителей);

- строительство мостов;

- создание в общественных и жилых зонах пешеходных зон, обеспечивающих удобные изолированные от транспортных потоков пешеходные связи;

- развитие системы хранения и паркования автомобилей и системы автосервиса.

Общий уровень автомобилизации на расчётный срок принят 435 ед/тыс. жит., в т. ч.  легковой транспорт – 350, грузовой – 50 , ведомственный легковой – 30, такси – 5 ед./тыс. жит.

Сеть МПТ на расчётный срок решена так, чтобы обеспечить:

- удобные транспортные связи между жилыми зонами, объектами трудового  тяготения, соцкультбыта и местами отдыха;

- пешеходную доступность к линиям МПТ: в многоэтажной застройке – 500 м, в усадебной – 800 м.

Основным видом МПТ остаётся автобус. Автобусная сеть города пройдёт по  магистральной улицам общегородского и районного значения.

Протяжённость автобусной сети по городу 54,0 км, плотность сети – 2,3 км/км2.

Для определения оптимального подвижного состава автобусного парка выполнен  ориентировочный расчёт по укрупнённым показателям.

где:

W - инвентарный парк автобусов, ед.;

A -  годовой объём пассажироперевозок, млн. пасс./год;

l -  средняя дальность поездки - 3,59 км;

kсез. - коэффициент сезонной неравномерности пассажиропотока - 0,9;

kн. - коэффициент неравномерности по направлениям - 1,5;

h - среднесуточное число часов работы автобуса на линии - 8 часов;

v - эксплуатационная  скорость автобуса - 20 км/час;

m - средневзвешенная  вместимость одного автобуса - 40 пасс;

n - коэффициент наполнения подвижного состава - 0,3;

f       -  коэффициент использования парка  подвижного состава - 0,8.

, где:

N - численность населения города на расчётный срок - 20,0 тыс. чел;

p - годовая подвижность населения - 300 поездок;

k - коэффициент пересадочности на транспорте – 1,0.

В результате расчётов получено:

- годовой объём пассажироперевозок - 6,0 млн.пасс./год;

- годовая работа транспорта – 21,54 млн.пасс-км/год;

- подвижной состав в движении – 34 ед.;

- инвентарный парк автобусов – 52 ед.

Использование подвижного состава малой вместимости решает проблему  транспортного обслуживания и обеспечивает безопасное движение по основным улицам в сложившейся жилой застройке.

Кроме того, необходимо развитие мобильной сети маршрутных такси с гибким  графиком движения, учитывающим неравномерность пассажиропотока по часам суток, дням  недели и сезонам.

##### 3.9.3.2  ГРУЗОВОЙ ТРАНСПОРТ

Существующее положение

Существующий уровень автомобилизации грузового транспорта в городе – 38 ед/тыс.жит. В настоящее время грузоперевозки на транспорте осуществляются  периодически: уборка мусора, обслуживание населения, строительные и ремонтные работы. Хранение и обслуживание ведомственного автотранспорта осуществляется в ведомственных автохозяйствах и на территориях предприятий, которым он принадлежит.

Проектное решение

На расчётный срок планируется увеличение парка грузового транспорта с 0,7 до 1,0 тыс. ед. (при повышении уровня автомобилизации до 50 ед. на 1 тыс. жителей).

Организация движения грузового транспорта, в основном, сохраняется: по автодорогам и вне жилых зон. В застройке, по уличной сети разрешается пропуск обслуживающего  транспорта.

3.9.3.3  ЛЕГКОВОЙ  ТРАНСПОРТ

Существующее положение

В настоящее время уровень автомобилизации индивидуального легкового транспорта  составляет 237 ед./тыс.жит., а уровень моторизации – 14 ед./тыс. жит.

Легковой транспорт хранится:

- у жителей индивидуальной застройки – на  приусадебных участках;

- у жителей многоэтажной застройки – в гаражных кооперативах боксового типа.

Исходя из существующей структуры расселения населения города, меньшая часть из них проживают в малоэтажных многоквартирных домах и многоэтажной застройке. Их потребность в гаражных кооперативах составляет примерно 650 мест. Общая  ёмкость  гаражных кооперативов города около 1000 мест. Следовательно, город местами  хранения  индивидуального легкового транспорта в целом обеспечен.

Заправка транспорта производится на 7 автозаправочных станциях города.   Автозаправочными станциями город обеспечен.

Обслуживание автотранспорта города осуществляется на частных СТО,  расположенных по адресу ул. Предгорная и пр. Конституции, 5.

Проектное решение

Проектом предусмотрен рост парка легкового транспорта и мототранспорта, в целом  по городу, исходя из принятого уровня автомобилизации и моторизации: на расчётный срок – 350 ед./тыс. жит. и 5 ед./тыс. жит., соответственно, на первую очередь – 250 ед./тыс. жит. и 10 ед./тыс. жит. ( см. таблицу 3.9.3.3).

Уровень моторизации имеет тенденцию к снижению, по мере роста уровня  автомобилизации.

Таблица  3.9.3.3

Расчётное количество транспортных средств личного пользования

| Наименование района | Население, тыс. чел. | Количество автомобилей, ед. | Количество мотосредств, ед. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчётный срок | 1 очередь | Расчётный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Всего по городу в т. ч.: | 17,9 | 20,0 | 4475 | 7000 | 179 | 100 |
| 1.1. В многоэтажной и малоэтажной (многоквартирной) застройке | 2,7 | 2,8 | 675 | 980 | 27 | 14 |
| 1.2. в 1-2 этажной застройке усадебного типа | 15,2 | 17,2 | 3800 | 6020 | 152 | 86 |

Проектом предусматривается:

- 100%-ное размещение транспортных средств жителей индивидуального сектора на  приусадебных участках;

- размещение 5% от общего количества транспортных средств в кварталах жилой застройки – гаражи для инвалидов;

- хранение личных транспортных средств жителей многоэтажной и малоэтажной (многоквартирной) застройки в  кооперативных гаражах в пределах пешеходной доступности; размещение мотосредств- из расчёта 2 ед. на 1 место в гараже.

Расчёт ёмкости гаражей представлен ниже,  в таблице 3.9.3.4:

| Тип застройки | Население, тыс. чел. | Общая ёмкость гаражей, мест |
| --- | --- | --- |
|  | 1очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. в усадебной застройке | 15,2 | 17,2 | 3876 | 6063 |
| 2. В многоэтажной и 2-3-эт (многоквартирной) застройке | 2,7 | 2,8 | 689 | 987 |
| 3. Всего по городу | 17,9 | 20,0 | 4565 | 7050 |

Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»  предусматриваются территории для размещения боксовых  гаражей- 5,1 га, в т. ч. на 1 очередь 2,1 га. Существующие ГСК сохраняются.

Необходимо разместить в микрорайонах, в зоне пешеходной доступности (200м),  гаражи для инвалидов общей ёмкостью: на расчётный срок – 350 мест, площадью 0,53 га и на первую очередь – 224 места, площадью 0,34 га.

Необходимо строительство СТО на 15 постов, общей площадью 1,5 га.

Заправка всего парка индивидуального транспорта обеспечивается существующими АЗС, техническое обслуживание – существующими и проектируемой СТО.

Размещение гаражных кооперативов, АЗС и СТО показано на чертеже «Схема  транспортной  инфраструктуры».

3.10÷ 3.15  РАЗВИТИЕ  ИНЖЕНЕРНОЙ                                                 ИНФРАСТРУКТУРЫ  ГОРОДА

3.10, 3.11  ВОДОСНАБЖЕНИЕ и ВОДООТВЕДЕНИЕ

Настоящим проектом выполнены разделы «Водоснабжение» и «Водоотведение» Генерального плана г. Куртамыш. Определены расчетные расходы питьевой воды и бытовых стоков на расчетные сроки, выполнена корректировка схем водоснабжения и канализации, сооружений и магистральных сетей города, а также определены первоочередные мероприятия по развитию отрасли.

Разделы «Водоснабжение» и «Водоотведение» выполнены на основании представленных исходных данных и в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

При проектировании использовались данные проектов: «г. Куртамыш. Генеральный план», выполненный институтом «ЛЕНГИПРОГОР» в 1985г., а также материалы, предоставленные ООО «Тоболэнерго-К».

3.10 ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Существующее положение

В настоящее время источником водоснабжения г. Куртамыш являются подземные воды. Забор воды осуществляется двенадцатью артезианскими скважинами, разбросанными по территории города. Эксплуатацию скважин осуществляет ООО «Тоболэнерго-К». Среднесуточный водоотбор за 2007 г. составил 460 м3/сут. Согласно лицензии на недропользование лимит на отбор воды составляет 852,99 м3/сут (277,07 тыс. м3/год)  Система водоснабжения децентрализована, сети водопровода-тупиковые. Основной объем воды забирается тремя скважинами в районе Учхоза в количестве 337 м3/сут (73 %). Вода от скважин Учхоза подается на блок отстойно-фильтровальной станции и далее через водонапорную башню потребителям. Состояние магистральных водоводов -  ветхо-аварийное (износ 75-80 %). Согласно предоставленным протоколам испытаний, вода, отбираемая из скважин, не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по следующим показателям: цветность, мутность, сухой остаток, содержание железа, бора, кремния, нефтепродуктов.

Основная часть усадебной застройки города снабжается водой из индивидуальных шахтных колодцев и водоразборных колонок.

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды

Все расчеты в проекте выполнены на расчетные сроки:

Исходный год — 2008 год;

I очередь (в т. ч. новое строительство) — 2015 год;

Расчетный срок (в т. ч. новое строительство) — 2030 год.

Общее водопотребление города складывается из расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, промышленности и коммунальных служб, на пожаротушение, на полив территорий.

В районах нового строительства предусматривается застройка проектируемых жилых районов зданиями с полным инженерным обеспечением.

Проектируемая многоэтажная жилая застройка принимается с централизованным горячим водоснабжением. Проектируемая малоэтажная многоквартирная и усадебная  застройки принимаются с местными водонагревателями. Перевод существующей усадебной застройки с водопользованием от водоразборных колонок на централизованное водоснабжение планируется на расчетный срок.

Нормы хозяйственно-питьевого водоснабжения приняты в зависимости от степени благоустройства жилой застройки в соответствии с п 2.1 табл. 1 СНиП 2.04.02-84*.

Среднесуточное удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя принято:

– для зданий с централизованным горячим водоснабжением

250 л/сут. – на I очередь;

280 л/сут. – на расчетный срок.

– для зданий с местными водонагревателями

150 л/сут. – на I очередь;

180 л/сут. – на расчетный срок.

– для усадебной застройки с водопользованием из водоразборных колонок

50 л/сут. – на I очередь строительства.

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления, учитывающий степень благоустройства зданий, изменения  водопотребления по сезонам года и дням недели принят равным 1,2 (п 2.2 СНиП 2.04.02-84*).

Согласно прим.2 табл 1 СНиП 2.04.02-84*, удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы приняты дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Централизованная поливка из горводопровода предполагается для зеленых насаждений общего пользования, цветников, газонов, улиц, проездов.

Расходы воды на поливку приняты в пересчете на 1 жителя и составляют 50 л/сут на 1 чел (прим.1 табл 3 СНиП 2.04.02-84*). При этом, забор воды из городских сетей водопровода принимается 20 % потребного расхода воды. Остальной полив планируется водой  технического качества из водоемов без очистки.

Расходы воды на нужды промышленности приняты по данным, представленным ООО «Тоболэнерго-К», и составляют 294 м3/сут. Ряд предприятий используют собственные источники водоснабжения. В связи с отсутствием данных на перспективу расходы воды хоз-питьевого качества на нужды промышленности приняты по исходному году и составляют 300 м3/сут.

Дополнительно на собственные нужды станции водоподготовки принят расход воды в количестве 10% от потребного.

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды по жилым районам с учетом степени благоустройства.:

| Степень благоустройства | Численность населения, тыс. чел | Норма водопотребления, л/сут на 1 чел | Среднесуточный расход, м3/сут | Максимальный суточный расход, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I очередь строительства-2015г. |
| Многоэтажная застройка | 0,7 | 250 | 175 | 210 |
| Малоэтажная многоквартирная застройка | 2,0 | 150 | 300 | 360 |
| Усадебная застройка благоустроенная | 7,6 | 150 | 1140 | 1368 |
| Усадебная застройка с водопользованием из водоразборных колонок | 7,6 | 50 | 380 | 456 |
| Неучтенные расходы и расходы на местную промышленность 10% |  |  | 200 | 239 |
| Итого по городу | 17,9 |  | 2195 | 2633 |
| Расчетный срок-2030г. |
| Многоэтажная застройка | 1,1 | 280 | 308 | 370 |
| Малоэтажная многоквартирная застройка | 1,7 | 180 | 306 | 367 |
| Усадебная застройка | 17,2 | 180 | 3096 | 3715 |
| Неучтенные расходы и расходы на местную промышленность 10% |  |  | 371 | 445 |
| Итого по району | 20 |  | 4081 | 4900 |

Расход воды на полив

| Водопотребитель | Численность населения, тыс. чел | Норма на полив, л/чел | Расход на полив, м3/сут | Забор из водопровода, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по городу (1 очередь) | 17,9 | 50 | 895 | 180 |
| Итого по городу (расч. срок) | 20 | 50 | 1000 | 200 |

Расчетные суточные расходы воды.

| Наименование | Хозяйственно-питьевые нужды населения, м3/сут | Водопотребление промпредприятий, м3/сут | Полив территорий и зеленых насаждений из горводопровода, м3/сут | Расход на собственные нужды станции водоочистки, м3/сут | Максимальный суточный расход воды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по городу (1 очередь) | 2633 | 300 | 180 | 311 | 3424 |
| Итого по городу (расч. срок) | 4900 | 300 | 200 | 540 | 5940 |

Сводная таблица расчетных расходов

| Наименование | Максимальный суточный расход, м3/сут | Максимальный часовой расход, м3/ч | Расчетный расход, л/с |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого по городу (1 очередь) | 3424 | 214 | 59 |
| Итого по городу (расч. срок) | 5940 | 373 | 104 |

Расчетный суточный расход воды определяется суммированием  расхода  воды всеми потребителями с учетом расхода воды на поливку  (п. 3.12. СНиП 2.04.01-85*).

В расчетных часовых и секундных расходах воды расход на полив не учитывается, т. к. полив выполняется  в часы минимального водопотребления.

Пожаротушение

Расчетное количество одновременных пожаров принимается в зависимости от благоустройства жилого фонда и численности населения г. Куртамыш и составляет: 2 пожара  (по таб. 5 СНиП 2.04.02-84*) – на все очереди строительства.

Расчетный расход на тушение наружного пожара принимается в  зависимости от благоустройства жилого фонда и численности населения города в соответствии с таб.5, 6 СНиП 2.04.02-84*.

Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается в соответствии  с таб.1 СНиП 2.04.01-85* и обязательным прил. 8 СНиП 2.08.02-89*.

Расчетные расходы воды на пожаротушение

| Наименование | Число одновременных пожаров, шт | Расчетный расход на 1 пожар, л/с |
| --- | --- | --- |
|  |  | Наружное пожаротушение | Внутреннее пожаротушение | Всего |
| Итого по городу (1 очередь) | 2 | 15 | 2×5 | 25 |
| Итого по городу (расч. срок) | 2 | 15 | 2×5 | 25 |

Объем неприкосновенного противопожарного запаса определяется из условия обеспечения пожаротушения из наружных гидрантов и внутренних пожарных кранов, а также максимальных хозяйственно-питьевых и производственных нужд за весь период пожаротушения в течение 3-х часов.

Объем противопожарного запаса

| Наименование | Объем воды на хозяйственно-питьевые и производственные нужды за 3 часа, м3 | Объем воды для тушения пожара,м3 | Требуемый объем противопожарного запаса в резервуарах, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Итого по городу (1 очередь) | 642 | 270 | 912 |
| Итого по городу (расч. срок) | 1119 | 270 | 1389 |

Резервуары чистой воды

Резервуары чистой воды предназначены для регулирования неравномерности подачи воды потребителям и работы насосных станций, а также для хранения пожарного и регулирующего объема воды. Объем резервуаров при подаче воды по двум водоводам рассчитывается на хранение пожарного и регулирующего объема воды, а также 3-х часового запаса максимального часового расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Требуемый объем резервуаров чистой воды

| Наименование | Противопожарный запас, м3 | Регулирующий объем, м3 | Общий объем, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Итого по городу (1 очередь) | 912 | 497 | 1409 |
| Итого по городу (расч. срок) | 1389 | 885 | 2274 |

Объем существующих резервуаров, расположенных на площадке отстойно-фильтровальной станции, составляет 1400 м3 (2×700м3). Таким образом, на 1 очередь строительства емкости существующих резервуаров достаточно. Потребность в дополнительных объемах хранения воды на расчетный срок составляет в целом по городу 900 м3.

Зоны санитарной охраны

В соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» для источников водоснабжения, водопроводных сооружений и водоводов должны организовываться зоны санитарной охраны для обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

Для подземных источников зона санитарной охраны состоит из трех поясов:

― первый пояс-зона строгого режима;

― второй и третий-зоны ограничений.

Зона строгого режима устанавливается на расстоянии от 30 до 50 м от устья скважин, в зависимости от защищенности водоносного горизонта. Границы зон санитарной охраны подземных источников устанавливаются при выполнении проекта артезианских скважин.

На территории зоны I пояса должны соблюдаться следующие мероприятия. Территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений.

На территории зоны II пояса нельзя размещать кладбища, скотомогильники, поля фильтрации, животноводческие фермы, а также применять ядохимикаты, удобрения и загрязнять территорию промышленными отходами.

Существующие недействующие скважины должны быть затампонированы с соблюдением мероприятий, исключающих загрязнение водоносного горизонта, в присутствии гидрогеолога и представителя санитарно-эпидемиологической службы.

Границы первого пояса зоны санитарной охраны водопроводных сооружений совпадают с ограждением площадки сооружений и устанавливаются на расстоянии 30 метров от стен водопроводных сооружений.

Ширина санитарно-защитной полосы водоводов, проходящих по незастроенной территории – не менее 10 м в сухих грунтах, не менее 50 м – в мокрых грунтах; по застроенной территории – по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы ширину санитарно-защитной полосы допускается уменьшать. В пределах этой полосы должны отсутствовать источники загрязнения почв и подземных вод.

Проектные предложения

Проектом предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на улучшение системы водоснабжения населения, для обеспечения бесперебойной подачи воды в необходимом количестве и надлежащего качества потребителям.

Источники водоснабжения

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения города в 1977 г. на р. Куртамыш было построено водохранилище сезонного регулирования. Однако в следствии неосуществленной своевременной очистки ложа водохранилища от древесной растительности, разлагающаяся затопленная древесина загрязняет воду водохранилища органическими загрязнениями и соединениями сероводорода. Негативное воздействие на состояние воды также оказывают поверхностные воды, загрязненные пестицидами и минеральными удобрениями от сельхозугодий, расположенных выше водохранилища в пойме р. Куртамыш. Также в зоне санитарной охраны поверхностного водозабора было размешено и в данный момент  эксплуатируется площадка городского кладбища. Исходя из выше изложенного, рассматривать Куртамышское водохранилище, как источник питьевого водоснабжения г. Куртамыш не представляется возможным.

Согласно гидрогеологического заключения №3941 «О перспективах хозяйственно-питьевого водоснабжения за счет подземных вод г. Куртамыш Курганской области» в пределах рассматриваемой территории подземные воды приурочены к четвертичным отложениям и коренным породам, в которых выделяется несколько водоносных горизонтов и комплексов, но ни один из них в настоящее время не может рассматриваться как источник централизованного водоснабжения города в связи с низким дебитом, повышенной минерализации, пестротой химического состава, а также возможностью поверхностного загрязнения. Подземные воды могут обеспечить только децентрализованное водоснабжение мелких потребителей. В качестве подземного источника водоснабжения рекомендуется линза подземных вод, расположенная в 15-20 км к востоку от города у левобережного борта долины р. Тобол. Водоносный горизонт на этой площадке залегает на глубине 50-96м. Водообильность горизонта неравномерная, но в целом высокая. Дебиты скважин достигают 18,2 л/с при средних значениях 5-8 л/с. По химическому составу воды гидрокарбонатно-сульфатные и натриево-магниевые. Минерализация 0,4-1,8 г/л. Прогнозные эксплуатационные запасы составляют до 12 тыс. м3/сут. Для окончательного принятия решений по возможности использования данного источника требуется срочное проведение дополнительных поисково-разведочных работ, утверждение эксплуатационных запасов и освоение месторождения. Существующие скважины, до введения в действие нового источника водоснабжения, сохраняются с увеличением производительности до лимитов водоотбора согласно лицензии на недропользование. После введения в эксплуатацию нового водозабора существующие скважины сохраняются в качестве резервных источников водоснабжения.

Сооружения водоподготовки

Качество подземных вод Курганской области по многим показателям не отвечает требованиям СанПиН, которые являются критерием оценки качества подземных вод. Ряд показателей и компонентов имеет отклонение от нормы и зачастую значительное. К ним относится цветность, мутность, сухой остаток, хлориды, азот аммония, железо суммарное, бор, бром. Для доведения качества исходной воды до нормативных требований проектом предусмотрено строительство станции водоподготовки. Размещение станции предполагается на территории существующего блока ФОС с целью максимального использования существующих сооружений и коммуникаций. Окончательный выбор схемы очистки будет осуществляться на последующих стадиях проектирования после получения анализа исходной воды.

Водопроводные сети

Водопроводные сети проектируются кольцевыми с установками на них пожарных гидрантов. Проектируемые сети к районам нового строительства закольцовываются с существующими сетями. На проектируемых водопроводных сетях должны быть установлены водопроводные колодцы и камеры с арматурой для впуска и выпуска воздуха, для выделения ремонтных участков, для сброса воды при опорожнении трубопроводов.

Диаметры и трассы проектируемых сетей определены ориентировочно и должны уточняться на последующих  стадиях проектирования при разработке схемы водоснабжения и канализации города.

Для улучшения водоснабжения и обеспечения бесперебойного водоснабжения существующих районов и площадок нового строительства необходим плановый ремонт существующих и  строительство новых  водопроводных сетей.

Насосные станции и резервуары чистой воды

Для подачи воды от проектируемых артезианских скважин к станции водоподготовки предусматривается устройство сборных резервуаров и насосной станции II подъема. Требуемая производительность насосной станции на 1 очередь — 150 м3/ч, на расчетный срок — 250 м3/ч.

На расчетный срок проектом предусматривается строительство дополнительных резервуаров чистой воды 2×500м3. Резервуары будут располагаться на площадке станции водоподготовки.

Проектируемая схема водоснабжения

Вода из артезианских скважин подается в сборный резервуар, откуда насосной второго подъема по водоводам подается на станцию водоподготовки в г. Куртамыш. После очистки вода поступает в резервуары чистой воды, расположенные на территории водоочистной станции и через систему водоводов подается потребителям.

Проектируемые объекты системы водоснабжения

| № п/п | Наименование объектов системы водоснабжения | Ед. изм. | Количество по очередям строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь | Расчетный срок |
| 1 | Строительство водозаборов подземных вод общей мощностью | м3/сут | 3500 | 6000 |
| 2 | Строительство комплекса насосной станции II подъема и сборных резервуаров | м3/ч | 150 | 250 |
| 3 | Строительство станции водоподготовки на площадке ФОС | м3/сут | 3500 | 6000 |
| 4 | Строительство дополнительных резервуаров чистой воды | м3 | - | 2×500м3 |
| 6 | Реконструкция существующих магистральных сетей D200-250 | км | 7 | 3 |
| 7 | Строительство сетей водоснабжения к районам нового строительства и существующей застройки | км | 13,5 | 13 |

Технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество по очередям строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь | Расчетный срок |
| 1 | Водопотребление всего: | м3/сут | 3420 | 5940 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | ÷ | 2600 | 4900 |
| 2 | Среднесуточное водопотребление | л/сут | 191 | 297 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | ÷ | 147 | 245 |
| 3 | Производительность водозаборных сооружений в том числе из подземных источников | м3/сут ÷ | 3500 3500 | 6000 6000 |

3.11  ВОДООТВЕДЕНИЕ

Существующее положение

В настоящее время централизованной канализацией оборудована лишь часть капитальной застройки г. Куртамыш. Существующей индивидуальной застройки оборудована выгребами и надворными туалетами.

Сточные воды системой самотечных коллекторов подаются на очистные сооружения канализации. Общая протяженность канализационных коллекторов 5 км.

Существующие городские очистные сооружения канализации  расположены в южной части города на берегу р. Плоская.

Очистка сточных вод осуществляется по схеме: решетки, песколовки, первичные двухярусные отстойники, капельные биофильтры, вторичные вертикальные отстойники, обеззараживание хлорной известью. После обеззараживания сточные воды по дренажной трубе отводятся в р. Куртамыш через р. Плоская.

Очистные сооружения канализации введены в эксплуатацию в 1979 г. Проектная производительность – 700 м3/сут. Фактическое поступление стоков – 200 м3/сут.

Очистные сооружения не перегружены, но поскольку они введены в эксплуатацию 30 лет назад и реконструкция не проводилась, отдельные сооружения постоянно выходят из строя. Очистные сооружения находятся в аварийном состоянии, требуется ремонт и реконструкция. Степень очистки сточных вод не соответствует требованиям по сбросу очищенных сточных вод.

Часть застройки использует локальные очистные сооружения-септики.

Нормы водоотведения

В соответствии с требованиями п. 2.1. СНиП 2.04.03-85 удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых и общественных зданий, оборудованных внутренним водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением, принимается равным расчетному удельному (за год) водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений. Удельное водоотведение от неканализованных районов принимается 25л/сут на 1 чел.

Количество сточных вод от предприятий местной промышленности, обслуживающей население, а также неучтенные расходы принимаются в размере 5% суммарного среднесуточного водоотведения.

Расчетные максимальные и минимальные расходы сточных вод определяются как произведение среднесуточных (за год) расходов сточных вод на общие коэффициенты неравномерности, приведенные в таблице 2 СНиП 2.04.03-85.

Расходы сточных вод  от промышленных предприятий приняты равными водопотреблению. В связи с отсутствием данных на перспективу расходы на нужды промышленности приняты по исходному году и составляют 300 м3/сут.

Расходы по водоотведению от жилой застройки

| Степень благоустройства | Численность населения, тыс. чел | Норма водопотребления, л/сут на 1 чел | Среднесуточный расход, м3/сут | Максимальный суточный расход, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I очередь строительства-2015г. |
| Многоэтажная застройка | 0,7 | 250 | 175 | 210 |
| Малоэтажная многоквартирная застройка | 2,0 | 150 | 300 | 360 |
| Усадебная застройка благоустроенная | 7,6 | 150 | 1140 | 1368 |
| Усадебная застройка неблагоустроенная | 7,6 | 25 | 190 | 228 |
| Неучтенные расходы 5% |  |  | 90 | 108 |
| Итого по городу | 17,9 |  | 1895 | 2274 |
| Расчетный срок-2030г. |
| Многоэтажная застройка | 1,1 | 280 | 308 | 370 |
| Малоэтажная многоквартирная застройка | 1,7 | 180 | 306 | 367 |
| Усадебная застройка | 17,2 | 180 | 3096 | 3715 |
| Неучтенные расходы 5% |  |  | 186 | 223 |
| Итого по городу | 20 |  | 3896 | 4675 |

Расчетные расходы сточных вод.

| Наименование | Суммарный среднесуточный расход, м3/сут | Максимальный суточный расход, м3/сут | Средний расход сточных вод, л/с | К gen.max | Максимальный часовой расход, м3/ч | Максимальный секундный расход, л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по городу (1 очередь) | 2195 | 2574 | 25,4 | 1,864 | 170 | 47,35 |
| Итого по городу (расч. срок) | 4196 | 4975 | 48,6 | 1,709 | 299 | 83,05 |

Проектируемая схема водоотведения

Проектом предусматривается оборудование централизованной канализацией всей существующей и проектируемой жилой застройки, а также общественных зданий. Система канализации принимается полная раздельная, с отведением всех хоз-бытовых и производственных сточных вод. Отведение бытовых сточных вод на очистные сооружения предусматривается системой самотечно—напорных коллекторов и перекачных насосных станций, которая продиктована существующим рельефом и размещением жилых районов, общественных и производственных зданий и сооружений. Проектом предусматривается максимальное использование существующих коллекторов и очистных сооружений канализации.

Очистные сооружения канализации

Для приема и очистки сточных вод необходимо расширение существующих очистных сооружений с доведением общей мощности до 5000 м3/сут Проектом предусмотрено строительство дополнительного блока очистных сооружений производительностью 5000 м3/сут, с выделением пускового комплекса производительностью 2600 м3/сут на первую очередь строительства. При этом существующие сооружения производительностью 700 м3/сут, построенные в 1979 г, выводятся из эксплуатации. Очистка стоков полная биологическая с доочисткой стоков. Для обработки осадка предусматриваются сооружения термомеханического обезвоживания. Выпуск очищенных сточных вод предусматривается по существующей схеме.

Канализационные насосные станции

Для канализования районов нового строительства и существующей застройки, при невозможности отвода стоков самотеком, проектом предусматривается строительство канализационных насосных станций. Размещение и производительность новых насосных станций будут определятся на дальнейших стадиях проектирования, при разработке схемы водоснабжения и канализации г. Куртамыш. Проектируемые КНС предусматривается комплектными, заводского изготовления, оборудованные погружными насосными агрегатами.

Сети хозяйственно-бытовой канализации.

Самотечные сети хозяйственно-бытовой канализации предназначены для отведения сточных вод в канализационные насосные станции. Сети запроектированы подземной прокладки из пластмассовых труб. Колодцы  и камеры на сети из сборных железобетонных элементов. Напорные трубопроводы от КНС прокладываются в две нитки. Диаметры и трассы проектируемых сетей определены ориентировочно и должны уточняться на последующих стадиях проектирования, при разработке схемы водоснабжения и водоотведения г. Куртамыш.

Проектируемые объекты системы водоотведения

| № п/п | Наименование объектов системы водоснабжения | Ед. изм. | Количество по очередям строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь | Расчетный срок |
| 1 | Строительство блока очистных сооружений канализации | м3/сут | 2600 | 5000 |
| 2 | Строительство КНС | шт | 3 | - |
|  | Строительства самотечных коллекторов от проектируемой и существующей застройки | км | 8,5 | 3 |
|  | Строительство напорных коллекторов от существующих и проектируемых КНС | км | 2,5 | - |

Технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество по очередям строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь | Расчетный срок |
| 1 | Количество стоков | м3/сут | 2574 | 4975 |
|  | в том числе: хозяйственно-бытовых | ÷ | 2274 | 4675 |
| 2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | 2600 | 5000 |

3.12  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Потребителями тепла являются:

- существующая жилая застройка;

- учреждения соцкультбыта;

- существующие промышленные предприятия.

Параметры теплоносителя:

- в существующей застройке – 95-70°С;

- в проектируемой  новой застройке – 95-70°С.

Система горячего водоснабжения присоединяется к тепловым сетям по двухступенчатой смешанной схеме с установкой водоводяных подогревателей в каждом здании.

Расчетное теплопотребление

Тепловая энергия используется на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения жилых и общественных зданий.

Климатическая характеристика г. Куртамыш Курганской области принята по СНиП 23-01-99 «Строительная  климатология»:

- средняя  температура наиболее холодной пятидневки –                                -37°С;

- средняя температура наружного воздуха за отопительный период –           -7,75°С;

- продолжительность отопительного периода –                                              - 216 дней.

Тепловые нагрузки жилых домов рассчитаны по укрупненным показателям в зависимости от года постройки, величины общей площади, численности населения в соответствии с требованиями СНиП 2.04.07 -86 «Тепловые сети» приложение 2.

Максимальный часовой расход тепла на отопление, вентиляцию и ГВС  общественных зданий принят по ТП и укрупненным показателям.

Расчет  расходов тепла на исходный год и расчетный срок по г. Куртамыш приведен в ниже следующих таблицах:

| Расчет потребности в тепле жилого фонда города |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование потребителей | Жилой фонд, тыс.м2 | Численность населения, тыс.чел. | Расход тепла, Гкал/ч |
|  |  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Итого |
| Исходный год |
| 1 | 1-2 эт. усадебный | 271,8 | 15,2 | 54,686 | 0,000 | 4,940 | 59,626 |
| 2 | малоэтажный | 41,6 | 2,3 | 5,150 | 0,000 | 0,750 | 5,900 |
| 3 | многоэтажный | 6,6 | 0,4 | 0,556 | 0,000 | 0,130 | 0,686 |
|  | ИТОГО | 320 | 17,9 | 60,392 | 0,000 | 5,820 | 66,212 |
|  | ИТОГО с учетом потерь 10% | 72,84 |
| I очередь строительства (нов. строит-во) |
| 4 | 1-2 эт. усадебный | 85,0 | 17,2 | 13,175 | 0,000 | 5,590 | 18,765 |
| 5 | многоэтажный | 7,0 | 0,7 | 0,525 | 0,000 | 0,230 | 0,755 |
|  | ИТОГО | 92 | 17,9 | 13,700 | 0,000 | 5,820 | 19,520 |
|  | ИТОГО с учетом потерь 10% | 21,50 |
| Расчетный срок строительства (нов. строит-во) |
| 6 | 1-2 эт. усадебный | 178,0 | 18,9 | 27,590 | 0,000 | 6,140 | 33,730 |
| 7 | многоэтажный | 12,0 | 1,1 | 0,900 | 0,000 | 0,360 | 1,260 |
|  | ИТОГО | 190 | 20,0 | 28,49 | 0,000 | 6,5 | 34,990 |
|  | ИТОГО с учетом потерь 10% | 38,50 |

| Расчет потребности в тепле учреждений обслуживания города на расчетный срок |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование потребителей | Количество | Расход тепла, Гкал/ч |
|  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Итого |
| Исходный год |
| 1 | Детские дошкольные учреждения, мест | 793 | 0,561 | 0,356 | 0,672 | 1,589 |
| 2 | Общеобразовательные школы, мест | 2052 | 0,803 | 0,794 | 0,464 | 2,061 |
| 3 | Учреждения доп. Образования, учащ. | 200 | 0,078 | 0,077 | 0,045 | 0,200 |
| 4 | Школа искусств, учащ. | 70 | 0,052 | 0,015 | 0,000 | 0,067 |
| 5 | Средние специальные и проф. тех. училища, учащ. | 2297 | 0,899 | 0,890 | 0,520 | 2,308 |
| 6 | Стационары всех типов, коек | 145 | 0,681 | 1,088 | 0,222 | 1,991 |
| 7 | Поликлиники, амбулатории; пос./смену | 675 | 0,336 | 0,500 | 0,467 | 1,303 |
| 8 | Станции скорой помощи; машин | 5 | 0,187 | 0,292 | 0,139 | 0,618 |
| 9 | Хоспис, приюты, дома-интернаты, мест | 50 | 0,037 | 0,023 | 0,044 | 0,104 |
| 10 | Культурно-досуговые центры, кинозалы, клубы, мест | 520 | 0,145 | 0,156 | 0,026 | 0,327 |
| 11 | Библиотеки, тыс.экз. | 49.1 | 0,053 | 0,073 | 0,018 | 0,144 |
| 12 | Музеи, выставочные залы,объект | 1 | 0,032 | 0,046 | 0,020 | 0,098 |
| 13 | Физкультурно-оздоровительные комплексы, м2 общей площади | 2741 | 0,270 | 0,900 | 0,385 | 1,555 |
| 14 | Магазины,тыс. м2 торговой площади | 5,86 | 0,703 | 1,664 | 2,124 | 4,491 |
| 15 | Рынки, тыс.м2 торговой площади | 0,5 | 0,060 | 0,142 | 0,181 | 0,383 |
| 16 | Предприятия общественного питания, мест | 200 | 0,104 | 0,544 | 0,265 | 0,913 |
| 17 | Предприятия бытового обслуживания | 83 | 0,097 | 0,343 | 0,028 | 0,468 |
| 18 | Пожарные депо, машин | 5 | 0,187 | 0,292 | 0,139 | 0,618 |
| 19 | Производственно-техническая база жилищного фонда города, объект | 1 | 0,150 | 0,250 | 0,180 | 0,580 |
|  | ИТОГО |  | 5,435 | 8,444 | 5,939 | 19,817 |
|  | ИТОГО с учетом потерь 10% | 21, 80 |
| I-ая очередь строительства |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | 270 | 0,199 | 0,126 | 0,239 | 0,564 |
| 2 | Общеобразовательные школы | 834 | 0,327 | 0,322 | 0,189 | 0,838 |
| 3 | Стационары всех типов | 50 | 0,235 | 0,375 | 0,077 | 0,687 |
| 4 | Поликлиники, амбулатории; пос./смену | 50 | 0,024 | 0,038 | 0,034 | 0,096 |
| 5 | Библиотеки, тыс.экз. | 10 | 0,140 | 0,190 | 0,050 | 0,380 |
| 6 | Культурно-досуговые центры, мест | 540 | 0,200 | 0,217 | 0,036 | 0,453 |
| 7 | Плавательные бассейны, м2 воды | 125 | 0,075 | 0,185 | 0,260 | 0,520 |
| 8 | Магазины,тыс. м2 торговой площади | 0,2 | 0,024 | 0,057 | 0,072 | 0,153 |
| 9 | Предприятия общественного питания, мест | 100 | 0,104 | 0,544 | 0,265 | 0,913 |
| 10 | Предприятия бытового обслуживания, мест | 7 | 0,008 | 0,029 | 0,002 | 0,039 |
| 11 | Гостиницы | 16 | 0,033 | 0,025 | 0,022 | 0,080 |
|  | ИТОГО |  | 1,369 | 2,108 | 1,246 | 4,723 |
|  | ИТОГО с учетом потерь 10% | 5,20 |
| Новое строительство на расчетный срок (в т.ч. I-ая очередь) |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | 607 | 0,448 | 0,284 | 0,537 | 1,269 |
| 2 | Общеобразовательные школы | 1198 | 0,469 | 0,464 | 0,271 | 1,204 |
| 3 | Стационары всех типов | 95 | 0,446 | 0,713 | 0,145 | 1,304 |
| 4 | Поликлиники, амбулатории; пос./смену | 50 | 0,024 | 0,038 | 0,034 | 0,096 |
| 5 | Культурно-досуговые центры, кинозалы, клубы | 1080 | 0,401 | 0,433 | 0,072 | 0,906 |
| 6 | Библиотеки, тыс. экз. | 40,9 | 0,531 | 0,573 | 0,095 | 1,199 |
| 7 | Плавательные бассейны, м2 воды | 400 | 0,095 | 0,240 | 0,320 | 0,655 |
| 8 | Магазины,тыс. м2 торговой площади | 0,4 | 0,048 | 0,114 | 0,145 | 0,307 |
| 9 | Предприятия общественного питания, мест | 200 | 0,104 | 0,544 | 0,265 | 0,913 |
| 10 | Предприятия бытового обслуживания, мест | 17 | 0,020 | 0,070 | 0,006 | 0,096 |
| 11 | Прачечные, химчистки; кг вещей в смену | 2348 | 0,128 | 0,562 | 0,716 | 1,406 |
| 12 | Гостиницы | 120 | 0,248 | 0,186 | 0,165 | 0,599 |
| 13 | Пожарные депо, машин | 2 | 0,075 | 0,117 | 0,056 | 0,248 |
|  | ИТОГО |  | 3,037 | 4,338 | 2,827 | 10,202 |
|  | ИТОГО с учетом потерь 10% | 11,22 |

Источники теплоснабжения

Существующие источники:

Теплоснабжение многоэтажной застройки и зданий общегородского соцкультбыта города Куртамыш осуществляется от Центральной котельной и индивидуальных котельных, всего 14 источников общей теплопроизводительностью – 21,19 Гкал/ч (24.64 МВт). Топливо для котельных – твердое (уголь), дрова, солярка.

Отопление существующих жилых домов усадебного типа – печное.

Источники теплоснабжения на расчетный срок:

Генпланом предусматривается перевод существующих котельных и индивидуальных потребителей на природный газ.

В существующих котельных с котлами НР-18 предусмотреть замену на новые автоматизированные водогрейные котлы с горелками для сжигания природного газа.

Увеличение нагрузки (многоэтажная застройка и здания общегородского соцкультбыта) составит:

- на первую очередь – 4,3 Гкал/ч (5,0 мВт);

- на расчетный срок (с учетом 1 очереди) – 9,45 Гкал/ч (11,0 мВт).

Для покрытия увеличенной нагрузки предусматривается расширить Центральную котельную с установкой дополнительного котла типа КВА-3,5-115Ж теплопроизводитель-ностью 3,5 мВт (3,0 Гкал/ч) – учтено расширение – больничного городка и многоэтажной застройки.

Для теплоснабжения зданий общегородского соцкультбыта предусматривается отопительная котельная 7,5 мВт ( 6,45 Гкал/ч) с тремя котлами КВА-2,5-115Ж (или другими автоматизированными котлами зарубежного производства).

Теплоснабжение предусмотренной застройки усадебного типа будет осуществляться от индивидуальных отопительных аппаратов.

3.13  ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Источником газоснабжения г. Куртамыш является система газопроводов Бухара-Урал. По данным ГП «Уралтрансгаз» природный газ имеет следующую характеристику:

- теплота сгорания – 8029 ккал/нм3

- плотность газа 0,6863 кг/км

Для газоснабжения г. Куртамыш предусматривается строительство ГРС на площадке, располагаемой к северу от городской застройки. Давление газа на выходе с ГРС для              г. Куртамыш 0,6 МПа, диаметр газопровода Ду 200 мм.

Система газоснабжения города предлагается двухступенчатая:

- 1 ступень – газопроводы высокого давления 0,6 МПа от ГРС до сетевых ГРП и до котельных отдельностоящих;

- 2 ступень- газопроводы низкого давления 0,003 МПа от сетевых ГРП до потребителей.

Существующее положение

Основным источником централизованного теплоснабжения г.Куртамыш являются:       Центральная отопительная котельная теплопроизводительностью – 13,72 Гкал/час и еще 13 котельных  суммарной теплопроизводительностью – 7,47 Гкал/час.

Потребителями централизованного тепла являются: существующая многоэтажная жилая застройка; общегородской  соцкультбыт и существующие предприятия.

В настоящее время в городе природный газ отсутствует. Все существующие котельные в качестве топлива используют уголь. Отопление существующей одноэтажной застройки – печное.

Задача настоящей работы заключается в проработке системы газоснабжения города для осуществления газоснабжения существующей жилой застройки и объектов соцкультбыта и максимальном ее использовании при дальнейшем развитии города ( 1-ая очередь строительства и расчетный срок).

Проектные решения

Расчетный максимальный часовой расход природного газа (без учета промпред-приятий) на исходный год по имеющимся данным на жилой фонд (многоэтажная, малоэтажная, в т. ч. усадебная застройка) с учетом пищеприготовления на газовых плитах составил – 10090,14 нм3/час; на соцкультбыт – 2821,5 нм3/час.

Для вновь запроектированных жилых микрорайонов многоэтажной и усадебной застройки с учетом пищеприготовления и объектов соцкультбыта максимальный расчетный часовой расход газа составил:

- на 1-ую очередь – 4054,7 нм3/час;

- на расчетный срок – 2727,0 нм3/час.

1-ая очередь строительства. Отопление и горячее водоснабжение в микрорайонах многоэтажной жилой застройки и зданий соцкультбыта предусматривается централизованное от существующих отопительных котельных с учетом перевода их на природный газ и замены котлов на более современные (см. раздел «Теплоснабжение»).

Для усадебной застройки – отопление и горячее водоснабжение предусмотрено от индивидуальных газоиспользующих отопительных аппаратов.

Пищеприготовление – на бытовых газовых плитах.

Расчетный срок. Отопление и горячее водоснабжение многоэтажной жилой застройки и зданий соцкультбыта предусматривается централизованное от существующих отопительных котельных, переведенных на природный газ в 1-ой очереди строительства, с учетом увеличения теплопроизводительности Центральной котельной на 3,0 Гкал/час и строительством новой котельной производительностью 6,45 Гкал/час (см. раздел «Теплоснабжение»).

Для усадебной застройки – отопление и горячее водоснабжение предусмотрено от индивидуальных газоиспользующих отопительных аппаратов.

Пищеприготовление – на бытовых газовых плитах.

Таким образом, для газоснабжения новых жилых микрорайонов необходимо строительство газопроводов высокого давления, газорегуляторных пунктов (ГРП) и сетей низкого давления.

Данные по расчетным расходам газа, количеству ГРП и длин газопроводов в соответствии с очередями строительства приведены ниже, в таблице:

|  | Название района | Количество запроектированных ГРП, шт | Количество запроектированных газопроводов , км | Расчетный расход газа, нм3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Исх. год +1 оч. | Расчетный срок | Исх. год +1 оч. | Расчетный срок | Исх. год +1 оч. | Расчетный срок |
| 1 | г. Куртамыш | 31 | 5 | в. д. - 30,0 | в. д.-3,7 | 16966,3 | 2727,0 |
|  | Итого |  | 36 |  | 33,7 |  | 19693,3 |

Количество проектируемых газопроводов указано приблизительно , так как точное месторасположение газораспределительных пунктов  будет определяться при выполнении рабочих проектов.

Определение проектных диаметров газопроводов и пропускной способности  газопроводов возможно только при разработке схемы газоснабжения города при доставлении полной информации о потребителях газа.

3.14  ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Настоящим проектом разработаны основные вопросы перспективного развития системы электроснабжения г. Куртамыш (определены нагрузки нового жилищно-гражданского  строительства  на расчетный срок с выделением 1 очереди  и даны рекомендации по их электроснабжению).

Исходными данными для проекта являются:

- архитектурно-планировочный раздел проекта;

- информация администрации Куртамышского района.

- Существующее положение

Электроснабжение потребителей города осуществляется от Курганской энергосистемы через подстанцию «Куртамыш» 110/35/10 кВ, 2×16 мВА, существую-щая загрузка – 30%.

Определение нагрузок

Расчетная электрическая нагрузка нового строительства определена в соответствии с требованиями СП 31-110-2003 «Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» и РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей». Удельная расчетная нагрузка для многоэтажной застройки принята 21 Вт/м2, для усадебной застройки – 22 кВт на коттедж.

Расчетные электрические нагрузки, приведенные к шинам РУ-0,4кВ ТП, рассчитаны по участкам новой застройки, учитывая нагрузки всех общественных зданий и наружного освещения микрорайонного значения, а также нагрузки учреждений обслуживания  городского значения, и сведены в таблицу 3.14.1.

Суммарная расчетная электрическая нагрузка нового жилищно-гражданского строительства в городе на расчетный срок (с учетом коэффициента совмещения максимумов нагрузок трансформаторов Кс = 0,85 и cos f = 0,92) составляет 4,16 мВт (4,5 мВА), в том числе I очередь – 1,6 мВт (1,7 мВА).

Источники питания

Электроснабжение потребителей электроэнергии нового жилищно-гражданского строительства в городе выполнить от существующих и вновь построенных трансформаторных подстанций 10/0,4 кв запитанных от ПС «Куртамыш» 110/35/10 кВ по существующим ЛЭП – 10 кВ (с необходимой их реконструкцией) и по новым ЛЭП –  10 кВ.

Таблица 3.14.1

Электрические нагрузки нового строительства

| Тип застройки | Объем нового строительства, тыс. м2 площади | Количество, коттеджей, шт. | Расчетная нагрузка на шинах РУ-0,4 кВ ТП, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
|  | всего | из них на 1очередь | всего | из них на 1очередь | всего | из них на 1 очередь |
| ВСЕГО по городу: | 282 | 92 | - | - | 4900 | 1850 |
| в т. ч.- усадебная | 263 | 85 | 1315 | 425 | 3200 | 1200 |
| - 5 этажная | 19 | 7 | - | - | 400 | 150 |
| - учреждения обслуж. | - | - | - | - | 1300 | 500 |

### 3.15  ИНЖЕНЕРНАЯ  ПОДГОТОВКА  ТЕРРИТОРИИ

Инженерная подготовка территории предусматривает проведение мероприятий с целью создания благоприятных условий для проживания, а также оптимальных условий для строительства и благоустройства новых и реконструируемых жилых образований.

Природные условия планируемой территории предопределили следующий комплекс мероприятий по инженерной подготовке:

- организация стока поверхностных вод;

- осушение заболоченных территорий;

- благоустройство оврагов;

- регулирование русел рек и ручьев;

- благоустройство водоемов;

- организация мест массового отдыха;

- восстановление нарушенных территорий.

Приведенные выше инженерные мероприятия разработаны в необходимом объеме и подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования.

Графическое решение предлагаемых мероприятий представлено на «Схеме инженерной подготовки территории» в масштабе 1:10 000.

Проектом учтены основные положения Генерального плана г. Куртамыш 1985 г.

3.15.1  Организация стока поверхностных вод.

Организация поверхностного стока предусматривает устройство развитой сети  дождевой канализации в городе.

В настоящее время водоотвод с территории города не организован.

В целях благоустройства планируемой территории и улучшения ее общих санитарных условий настоящим проектом предусматривается организация поверхностного стока путем проведения вертикальной планировки и устройства развитой сети водостоков.

Вертикальная планировка.

В основу вертикальной планировки планируемой территории положено:

- создание по улицам и проездам оптимальных продольных уклонов,            обеспечивающих водоотвод с прилегающих к ним внутримикрорайонных            территорий и нормальные условия для движения транспорта;

- максимальное сохранение существующих дорожных покрытий на улицах;

- производство наименьшего объема земляных работ как по улицам, так и по внутримикрорайонным территориям при максимальном сохранении естественного рельефа.

Продольные проектируемые уклоны улиц и проездов должны приниматься в пределах нормативных.

Вертикальная планировка в проектных отметках выполняется на последующих стадиях проектирования.

Водосточная сеть.

Схема водостоков разработана с учетом особенностей рельефа, принятого планировочного решения и дает принципиальное решение поверхностного отвода с планируемой территории.

Сток поверхностных вод с городской территории осуществляется путем строительства системы дождевой канализации закрытого типа со сбросом в р. Куртамыш через очистные сооружения дождевой канализации ОС-1, ОС-2, ОС-3.

Отведение вод с планируемой территории осуществляется магистральными ливнедренажными коллекторами 1, 2, 3, и 4.

Подключение открытых водоотводных лотков к коллекторам дождевой канализации предусматривается через специальные сооружения с песколовками и решетками.

Поверхностные воды с территорий промпредприятий, гаражей и прочих производственно-коммунальных объектов перед сбросом в коллекторы дождевой канализации должны быть очищены на локальных очистных сооружениях предприятий до требуемых ПДК. С территорий предприятий, не вошедших в состав городских бассейнов водосбора, водоотвод должен быть организован коллекторами промливневой канализации со сбросом через очистные сооружения предприятий.

Расчетные расходы дождевых вод определены по методу предельных интенсивностей, согласно указаниям СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» по формуле:

, где

qr – расход дождевых вод, л/с;

Zmid – среднее значение коэффициента, характеризующего поверхность бассейна стока

(п. 2.17, таблицы 9,10 СНиП);

F – площадь бассейна водосбора, га;

A – параметр, определяемый по формуле:

q20 – интенсивность дождя л/с на 1 га продолжительностью 20 мин. при Р = 1,

определяемая по черт. 1 СНиП;

n – показатель степени, определяемый по таблице 4 СНиП;

mr – среднее количество дождей за год, принимаемое по таблице 4 СНиП;

P – период однократного превышения расчетной интенсивности, определяемый по

таблице 5 СНиП;

γ – показатель степени, принимаемый по таблице 4 СНиП;

tr – расчетная продолжительность дождя, мин., определяемая по формуле:

tr =  tcon + tcan + tp, где

tcon – время поверхностной концентрации, мин., определяемое по п. 2.16 СНиП;

tcan – продолжительность протекания дождевых вод по уличным лоткам до          дождеприемника, мин., определяемая по формуле:

, где

lcan –  длина уличных лотков, м ;

Vcan – расчетная скорость течения на участке, м/с (принимаемая по таблицам пособия

Г.Л. Зака «Водостоки»);

tp – продолжительность протекания дождевых вод по трубам до рассчитываемого

сечения, мин, определяемая по формуле:

, где

lp  –  расчетная длина участка, м;

V p – расчетная скорость течения на участке, м/с (принимаемая по таблицам пособия

Н.Ф. Федорова «Гидравлический расчет канализационных сетей»);

Расчетный расход дождевых вод для гидравлического расчета дождевой сети определяется по формуле:

qcal = β × qr , где

β – коэффициент, учитывающий заполнение свободной емкости сети в момент

возникновения напорного режима и определяемый по таблице 11 СНиП;

β = 0,65

qgon – расход условно-чистых вод, протекающих по коллекторам дождевой

канализации при отсутствии фактических данных на основании

гидрогеологических условий и положений СН 496, принимается 0,1 л/с с

1 га площади водосбора.

Средние значения коэффициента, характеризующего поверхность бассейна стока в      зависимости от типа и плотности застройки, приведены ниже в табл. 3.15.1:

| Тип застройки | Усадебная застройка | 2-4-эт застройка | Многоэтаж. застройка | Смешанная застройка | Производственная застройка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z mid | 0,068-0,088 | 0,160 | 0,214 | 0,079-0,195 | 0,220 |

При расчетах приняты следующие значения параметров:

q20 = 62 л/с;

n = 0,72;

mr = 80;

γ = 1,54;

Р = 3.

А = 756,40              А1,2 = 2847,77

Результаты гидравлического расчета коллекторов дождевой канализации сведены в таблицу 3.15.2.

* - принято по расходам вышележащего участка

Очистные сооружения дождевой канализации.

Расчет очистных сооружений дождевой канализации состоит из следующих разделов:

- определение расчетных расходов дождевых вод, поступающих на очистные       сооружения;

- определение всех видов вод, поступающих на очистные сооружения;

- определение размеров очистных сооружений.

Определение объемов очищаемых поверхностных сточных вод.

Определение размеров очищаемых сточных вод, направляемых на очистные сооружения, проведено по действующей инструкции по проектированию сооружений для очистки поверхностных сточных вод СН 496 – 77.

На очистные сооружения через распределительную камеру направляется наиболее загрязненная часть поверхностного стока, которая образуется в период выпадения дождей, таяния снежного покрова и мойки дорожных покрытий.

Дождевой сток, направляемый на очистные сооружения, определяется по формуле:

Q = qc × η × F, где

qc – интенсивность дождевого стока, л/с с 1 га; qс = 4,5 л/с (п. 4.3, таблица 5 СН 496)

η – коэффициент, учитывающий неравномерность выпадения дождя по площади

(таблица 4 СН 496);

F – площадь бассейна, га.

Результаты расчета дождевого стока, направляемого на очистные сооружения, сведены в таблицу 3.15.3:

| № п/п | Наименование | Площадь, га | η | Q | Очистные сооружения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | л/с | м3/с |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Коллектор 1, 1' | 359,73 | 0,96 | 1554,03 | 1,55 | ОС-1 |
| 2 | Коллектор 2, 2', 3, 3' | 821,34 | 0,91 | 3363,39 | 3,36 | ОС-2 |
| 3 | Коллектор 4 | 135,34 | 0,98 | 596,85 | 0,60 | ОС-3 |

Расчет талых и моечных вод определяется, исходя из их среднегодового количества:

- талые воды:

Wm = 8 × HВ.С. × К4, м3 с 1 га, где

НВ.С. - средний слой весеннего стока, мм,  принят по справочному материалу

(приложение 3 к СН 435); Нв.с. = 18 мм;

К4 – коэффициент, учитывающий объем талых вод, направляемых на очистные

сооружения (таблица 10 СН 496); К4 = 0,56.

Таяние снега принято 15 дней = 180 часов = 648 000 сек.

- моечные воды: среднегодовое количество моечных вод принято 200 м3 с 1га

в год (п. 4.12, СН 496).

Лето по климатическим данным  - 3 месяца = 65 рабочих дней = 520 рабочих часов

= 1 872 000 секунд;

- условно-чистые подземные воды приняты 0,1 л/с с 1 га (п.4.9 СН 496).

Расчетные расходы поверхностного стока, направляемого на очистные сооружения, сведены в таблицу 3.15.4:

| № п/п | Наименование | ОС-1 | ОС-2 | ОС-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дождевой сток, м3/с | 1,55 | 3,36 | 0,60 |
| 2 | Талые воды, м3/с | 0,045 | 0,102 | 0,017 |
| 3 | Моечные воды, м3/с | 0,038 | 0,088 | 0,014 |
| 4 | Подземные воды, м3/с | 0,036 | 0,082 | 0,013 |
|  | Итого расход, м3/с | 1,669 | 3,632 | 0,644 |

Определение размеров очистных сооружений дождевой канализации.

Для очистки сточных вод дождевой канализации предусматривается строительство очистных сооружений открытого типа – прудов-отстойников (ОС-1, ОС-2, ОС-3).

Размеры проточной части очистных сооружений определены по формулам:

;

= В × hпр;

l = V × Tотст × 3600;

L = l × K6, где

Qp – расчетный расход воды, м3/с;

V – скорость протекания воды в проточной части, м/с;

Тотст – время отстоя воды, ч., принимаемое в соответствии с п. 3.5 СН;

Тотст = 2 ч (для прудов-отстойников);

w - живое сечение проточной части, м2;

В – ширина проточной части, м;

hпр – глубина проточной части, м;

l – длина проточной части, м;

К6 – коэффициент, учитывающий удлинение сооружения за счет успокоительной

части, принятый 1,1;

L – общая длина проточной и успокоительной части, м;

V = 0,01 м/с (п. 4.16 СН).

Ширина проточной части или отдельных секций принята:

- для прудов-отстойников не более 40 м.

Общая длина сооружения проверяется по формуле:

L = α × , где

umin – скорость всплытия частиц нефтепродуктов, см/с (п.4.21 СН 496);

α – коэффициент (п.4.22 СН 496).

Результаты расчета размеров проточной части очистных сооружений сведены в таблицу 3.15.5:

| Номера очистных сооружений | Глубина проточной части, м | Ширина проточной части, м | Длина проточной и успокоительной части, м | Ориентировочная площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Зеркала прудов | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ОС - 1 | 2,09 | 40×2 | 79 | 0,63 | 1,83 |
| ОС - 2 | 2,28 | 40×4 | 86 | 1,38 | 2,58 |
| ОС - 3 | 1,63 | 40 | 61 | 0,24 | 1,44 |

Площадки очистных сооружений должны иметь искусственное освещение, подъездные  дороги, должны быть озеленены и, в случае необходимости, иметь ограждения.

Водосток поверхностных вод с территорий площадью до 20 га осуществляется без очистки (п.1.5 СН).

3.15.2  Осушение заболоченных территорий.

На планируемой территории встречаются бессточные заболоченные участки, некоторые из которых заторфованы.

Осушение заболоченностей предусматривается подсыпкой грунта, а также предлагается ряд мероприятий, направленных на улучшение гидрогеологической характеристики территории:

- упорядочение и надлежащая организация стока поверхностных вод;

- повышение степени общего благоустройства территории;

- засыпка пониженных мест;

- посадка влаголюбивых насаждений и трав на подсыпаемых территориях.

Перед засыпкой осуществляется предварительное осушение открытой осушительной сетью.

В пределах застраиваемой части населенных пунктов заболоченности и болота, расположенные вблизи водоемов, используются под зеленые насаждения после соответствующей инженерной подготовки.

3.15.3  Благоустройство оврагов.

Овражная сеть приурочена главным образом к высоким террасовым склонам левого берега р. Куртамыш, в северной и восточной частях города.

Овраги, в основном, попадают на территорию усадебной застройки. По тальвегам оврагов текут ручьи.

Овраги, расположенные в западной части города, также имеют обрывистые склоны, размываемые поверхностными водами и вклиниваются в зоне капитальной застройки.

В соответствии с архитектурно-планировочным решением и во избежание дальнейшего роста и образования оврагов намечается ряд работ по благоустройству овражной сети:

- частичная засыпка оврагов;

- тщательная организация поверхностного стока в зоне оврагов с целью защиты от размыва со сбросом, по возможности, ливневых вод в обход оврага;

- в случае невозможности сброса ливневых вод в обход оврагов, предусматривается устройство быстротоков по тальвегам оврагов;

- благоустройство оврагов в зоне индивидуальной застройки с использованием их под зеленые насаждения, склоны оврагов предусматривается спланировать с уклоном 1:2 и укрепить посадкой древесно-кустарниковых пород, посевом трав.

3.15.4. Регулирование русел рек и ручьев.

Река Куртамыш пересекает город с северо-запада на юго-восток. Русло реки извилистое, неразветвленное.

В пределах города, на участках речных излучин происходит подмыв и обрушение береговых склонов. Причинами размыва являются высокие скорости течения реки во время паводков, неорганизованный поверхностный сток.

Проектом предусматривается проведение следующих мероприятий:

- расчистка русла от мусора и наносов;

- углубление дна за счет удаления отложений;

- укрепление берегов.

Проектом также предусматриваются следующие мероприятия по регулированию русел ручьев:

- спрямление сильно изрезанных участков русла;

- расчистка русел от мусора и наносов;

- углубление дна за счет удаления отложений;

- заключение русел ручьев в трубы и бетонные лотки.

Намечаемое проектом благоустройство береговых полос рек и ручьев требует проведения следующих инженерных мероприятий:

- подсыпка заболоченных пойм рек и ручьев;

- планирование берега и прибрежной полосы;

- засев водоохранной зоны травами, создающими плотный дерн, после            планировочных работ;

- ликвидация всех сбросов загрязненных стоков поверхностных вод с прибрежных территорий.

3.15.5  Благоустройство водоемов.

На планируемой территории имеется значительное число водоемов.

Освоение их территории включает в себя:

- расчистку водоемов от мусора и наносов с углублением и планировкой дна;

- укрепление береговых откосов посевом трав;

- вертикальная планировка прилегающих к водоемам территорий;

- организация зон отдыха со строительством спортивных сооружений, прогулочных дорожек и площадок, озеленение.

3.15.6  Организация мест массового отдыха.

При формировании мест массового отдыха населения города потребуется организация пляжей. Устройство пляжа предусматривается на берегу пруда на р.Куртамыш.

Пляж общегородского значения включает комплексы водно-спортивных сооружений, спортивные зоны, участки отдыха, развитые блоки обслуживания.

В инженерную подготовку территории пляжа включаются следующие работы: расчистка береговой полосы от существующей растительности, подсыпка песка для улучшения пляжной полосы, углубление и расчистка дна акватории пляжа от ила и грязи, устройство песчаного дна с уклоном 1-1,5%.

В комплекс мероприятий по обслуживанию отдыхающих на пляже общегородского значения входит водоснабжение, лечебно-медицинское обслуживание, спасательная служба, общественное питание. На подъезде к пляжу предусматривается автопарковка из расчета 15 машино-мест на 100 единовременных посетителей.

Общая площадь пляжей 2,4 га (определена в соответствии с указаниями СНиП 2.07.01-89*, п.4.21).

Также на р. Куртамыш организуются зоны кратковременного отдыха со строительством спортивных сооружений, прогулочных дорожек и площадок, озеленением.

3.15.7  Восстановление нарушенных территорий.

В юго-восточной части города имеются нарушенные пространства, что значительно ухудшает санитарное состояние окружающей территории.

Основное направление восстановления нарушенных территорий – освоение территории для различных видов рекреации с минимально возможным объемом работ по организации рельефа, освобождением территории от мусора, строительством пешеходных дорожек, оборудованием их малыми архитектурными формами и озеленением территории.

Настоящим проектом предусматривается формирование культурного ландшафта на восстанавливаемых территориях путем создания искусственного рельефа.

Ориентировочные объемы работ по инженерной подготовке территории

| № п/п | Наименование мероприятий и видов работ | Единицы измерения | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В т. ч. на I очередь строительства |
| 1 | Устройство дождевой канализации | км | 23,41 | 6,67 |
| 2 | Устройство бетонных лотков | км | 1,49 | 1,49 |
| 3 | Строительство быстротоков | км | 0,18 | 0,18 |
| 4 | Строительство очистных сооружений дождевой канализации | объект | 3 | 1 |
| 5 | Осушение заболоченных территорий | га | 15,34 | 10,51 |
| 6 | Благоустройство водоемов | га | 9,50 | - |
| 7 | Благоустройство рек и ручьев | км | 30,70 | - |
| 8 | Берегоукрепление | км | 1,06 | - |
| 9 | Благоустройство оврагов | га | 22,47 | - |
| 10 | Засыпка оврагов | га | 6,03 | 4,43 |
| 11 | Организация пляжа | га | 3,45 | 3,45 |
| 12 | Организация парков | га | 28,67 | - |
| 13 | Восстановление нарушенных территорий | га | 11,55 | - |

4.  ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ  ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА

### Основные понятия, используемые в проекте

ЗОНИРОВАНИЕ – деление территории на зоны при градостроительном планировании развития территорий и поселений с определением видов градостроительного использования установленных зон и ограничения на их использование.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ – установленное планировочной градостроительной документацией направление использования территории с учетом ограничений для осуществления определенных видов деятельности.

РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ – определенная планировочной градостроительной документацией совокупность ограничений и предпочтений, обуславливающих ее использование в соответствии с функциональным назначением.

ИНЖЕНЕРНАЯ, ТРАНСПОРТНАЯ и СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ – комплекс сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования, а также объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, обеспечивающий устойчивое развитие и функционирование поселений.

Установленное функциональное назначение территории города является юридическим инструментом обеспечения использования территории при осуществлении градостроительной деятельности в соответствии с целями, требованиями и основными направлениями градостроительного развития города.

### Типы функционального назначения территорий, принятые в проекте

Зонирование территорий – один из основных результатов разработки планировочной градостроительной документации: распределение территории по ее назначению и связанным с ним ограничениям по освоению застройкой, транспортной и инженерно-технической инфраструктурами, по ее использованию для различных видов хозяйственной деятельности, проживания и отдыха населения, средоохраны.

Главной целью зонирования территории для градостроительства является поддержание баланса интересов распоряжающихся и пользующихся этой территорией граждан, местных сообществ и организаций. В соответствии с этой целью на территории  города устанавливаются следующие типы функционального назначения территорий:

* природоохранные (прибрежные защитные полосы рек, ручьев, логов)

* рекреационные, в т. ч.:

- леса

- лесопарк, лугопарк

- парки, скверы, бульвары

- водные объекты

- пляжи

- объекты физкультуры и спорта, отдыха и туризма

* общественно-деловые, в т. ч.:

- административно-деловые, торгово-бытовые, культурно-просветительные

- учебные

- лечебно-оздоровительные

* жилые, в т. ч.:

- усадебной и коттеджной  застройки

- 2-3-х этажной застройки

- 4-5-этажной застройки

- производственные

- производственных предприятий

- санитарно-защитных зон

* специального назначения, в т. ч.

- кладбища

- полигон ТБО

* сельскохозяйственного  использования, в т. ч.:

- пашни, пастбища, сенокосы

- питомник

- коллективные сады

*инженерно-транспортной инфраструктуры, в т. ч.

- воздушного транспорта (аэродром)

- внешнего автомобильного транспорта

- магистрали городского и районного значения, основные улицы в застройке, дороги

- в/в ЛЭП- 110  кВ (с ПС)

- магистральные водоводы, водопроводные сооружения

- магистральные газопроводы, ГРС

- связи (TV, радио)

### Границы зон

Деление территории города на зоны отражено на "Схеме функционального зонирования территории", исходя из проектных решений по преобразованию планировочной и архитектурно-пространственной структуры города и соответственно функциональному назначению его территорий.

При определении границ зон учтены:

- основные структурные элементы города (магистрали городского и районного значения,  основные   улицы в застройке, коридоры магистральных инженерных коммуникаций, естественные границы);

- границы и характер землепользований.

- Вывод:

Материалы раздела "Функциональное зонирование территории города" Генерального плана г. Куртамыш являются основой для последующей разработки «Карты градостроительного зонирования территории городка» – базового юридического инструмента регулирования отношений по поводу использования, строительного обустройства земельных участков и иных объектов недвижимости в условиях рынка, составляющей части «Правил землепользования и застройки территории г. Куртамыша».

Материалы "Функционального зонирования территории города" позволяют путем разработки нормативно-правовых документов обеспечить:

- условия формирования города в соответствии с перспективой его развития;

- баланс общественных интересов и частных инициатив;

- регулирование процесса землепользования, согласование интересов всех уровней (от Федерации до организаций и граждан);

- рациональное использование природных, экономических, рекреационных ресурсов и возможностей транспортной и инженерной инфраструктур;

- поддержание здоровья; сохранение природной среды.

В результате осуществления принятых архитектурно-планировочных решений структура использования территории города претерпит некоторые изменения:

- увеличение территории жилых зон в 1,4 раза;

- увеличение площади общественно-деловых зон в 2,3 раза;

- зеленых насаждений общего пользования – в 27 раз (без учета лесопарка) за счет организации парка на берегу пруда в центре города,парков, скверов и бульваров во всех частях, в особенности, в районах нового строительства;

- формирование озеленения на восстанавливаемых территориях, нарушенных хозяйственной деятельностью;

- строительство лесопарка на базе существующего бора у городского пруда;

- организация санитарно-защитных зон от предприятий на площади 63 га, и т. д.

Трансформация территории города за расчетный период генплана по видам функционального назначения приведена в таблице 4.1. Перераспределение территории города – за счет размещения усадебной и многоэтажной застройки,  пробивки улиц и дорог, размещения очистных сооружений дождевой канализации, расширения площади зеленых насаждений общего пользования и т. д.

Показатели использования территории определены по обмеру в электронном виде территорий на чертежах «Опорный план» и «Проектный план» в М 1:10 000.

Таблица 4.1

Баланс территории

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 | Общая площадь земель города | га | 9670,0 | 9670,0 |
|  | в т. ч. территории: | га/ м2 на чел |  |  |
|  | - жилых зон | -//- | 555,0 / 310,0 | 787,7 / 393,9 |
|  | из них: 5 - эт. застройки | -//- | 0,6 / 15,0 | 6,1 / 55,5 |
|  | малоэтажной застройки | -//- | 554,4 / 316,8 | 781,6 / 413,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | 2-3 эт. многокварт. домов | -//- | 21,2 / 92,2 | 20,2 / 118,8 |
|  | усадебной застройки | -//- | 533,2 / 350,8 | 761,4/ 422,7 |
|  | - общественно-деловых зон | -//- | 39,7 / 22,2 | 91,7 / 45,8 |
|  | - производственных зон | га | 174,4 | 269,4 |
|  | В т. ч. санзащитные зоны | -//- | - | 63 |
|  | - зон инженерной и тран-спортной инфраструктур | -//- | 543,4 | 723,9 |
|  | - рекреационных зон | -//- | 2647,5 | 2793,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Леса | -//- | 2520,0 | 2339,7 |
|  | Лесопарки, лугопарки | -//- | - | 210,4 |
|  | водные объекты | -//- | 123,0 | 123,0 |
|  | зеленые насаждения общего пользования | га/ м2 на чел | 4,5 / 2,5 | 120,0 / 60,0 |
|  | - зон сельхозиспользования | га | 2816,0 | 2436,6 |
|  | в т. ч.: коллективные сады | -//- | 103,4 | 103,4 |
|  | - иных зон | -//- | 2894,0 | 2567,6 |
|  | В т. ч.: кладбища, полигон ТБО | -//- | 38,3 | 49,7 |
|  | природоохранные | -//- | 2855,7 | 2517,9 |
| 1.2 | Из площади земель города: | га/ % |  |  |
| 1.2.1 | Территории общего пользования | -//- | 597,0 / 6,2 | 1071,0 / 11,1 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - зеленые насаждения общ. пользования, лесопарки | -//- | 4,5 / 0,05 | 310,0 / 3,2 |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади | -//- | 469,5/ 4,9 | 638,0/ 6,6 |
|  | - водные объекты | -//- | 123,0 / 1,3 | 123,0 / 1,3 |

5.  ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА

Первым шагом в реализации Генерального плана города являются сформулированные в разделе Генплана «Первоочередные мероприятия по развитию территорий города».

Комплекс первоочередных мероприятий сформирован в увязке с долгосрочными градостроительными преобразованиями, предусматриваемыми Генеральным планом, на территории города и является основой для разработки конкретных целевых, отраслевых, инвестиционных программ в области градостроительства и социально-экономического развития.

Комплекс первоочередных мероприятий включает:

1. В области жилищного строительства:

1.1 Объем жилищного строительства – 92 тыс.м2 общей площади, в т. ч.:

- многоэтажных – 7 тыс. м2 (7,6%);

- усадебных – 85 тыс. м2 (92,4%).

1.2 Убыль ветхо-аварийного жилого фонда – 1,2 тыс.м2 общей площади.

2. Развитие социальной инфраструктуры:

2.1 Достижение в жилых образованиях 100%-ной обеспеченности социально-гарантированными объектами образования, воспитания, здравоохранения и культурно-бытовой сферы.

2.2 Образование: строительство детских дошкольных учреждений на 270 мест и общеобразовательных школ на 834 места в районах новой застройки.

2.3 Здравоохранение – объекты строительства:

- новый больничный корпус на 50 коек на территории ЦРБ;

- поликлиника на 50 посещений в смену в районе новой застройки северо-западной части города.

2.4 Физкультура и спорт: строительство детских спортивных секций и клубов, спортплощадок вблизи жилья, исходя из радиуса пешеходной доступности объекта обслуживания не более 800 м, в т. ч. в предусмотренных к строительству общеобразовательной школы и дошкольных учреждений.

2.5  Культура: строительство культурно-досугового центра в районе новой застройки северо-западной части города.

2.6  Строительство предприятий торговли, питания, бытового обслуживания в общественном центре в районе новой застройки  северо-западной части города.

3. Зеленая зона города:

3.1 Формирование зоны отдыха путем организации парка и набережной вокруг пруда, расположенного в центре города;

3.2  Организация небольших скверов при общественных зданиях нового строительства.

4. Дорожное строительство

4.1 Строительство магистральных улиц общегородского значения:

- ул. Проектная -3

- ул. Проектная -4

4.2 Строительство магистральных улиц районного значения:

- ул. Комсомольская

- ул. Правды

- ул. Проектная 5

- ул. Проектная 6

4.3 Строительство мостов по ул. Проектная 4, Проектная 6, Правды;

4.4 Строительство жилых улиц, ограничивающих кварталы новой застройки.

5. Развитие инженерной инфраструктуры.

5.1. Водоснабжение:

- строительство  водозаборов подземных вод общей мощностью 3500 м3/сут;

- строительство комплекса насосной станции II подъема и сборных резервуаров на 150м3/ч

- строительство станции водоподготовки на площадке ФОС, 3500 м3/сут;

- реконструкция  существующих магистральных сетей Д200-250 мм, 7 км;

- строительство сетей водоснабжения к районам нового строительства и существующей застройки, 13,5 км;

5.2 Водоотведение:

- строительство блока очистных сооружений канализации 2600 м3/сут;

- строительство КНС, 3 шт.;

- строительство самотечных коллекторов от проектируемой и существующей застройки протяженностью 8,5 км;

- строительство напорных коллекторов от проектируемых и существующих КНС, 2,5 км.

5.3. Благоустройство территории, дождевая канализация:

- организация зоны отдыха, пляжа – 3,45 га;

- подсыпка территории – 4,43 га;

- осушение заболоченных территорий – 10,51 га;

- строительство:

- коллекторов дождевой канализации – 6,67 км;

- водоотводных лотков, укрепленных бетонными плитами – 1,49 км;

- быстротоков – 0,18 км;

- очистных сооружений дождевой канализации – 1 объект.

5.4 Теплоснабжение:

- замена котлов НР-18 в существующих котельных на новые автоматизированные водогрейные котлы с горелками для сжигания природного газа;

- расширение Центральной котельной с установкой дополнительного котла типа КВА-3,5-115Ж теплопроизводительностью 3,5 мВт (3,0 Гкал/ч).

5.5 Газоснабжение:

- строительство ГРС и 31 газораспределительного пункта;

- строительство газопроводов высокого давления, 30 км.

Объем предложенных первоочередных градостроительных мероприятий предполагает обеспечение взаимоувязанного развития всех территорий города и рассчитан на реализацию с привлечением как бюджетных средств, так и частного капитала.

6.  ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ  МЕРОПРИЯТИЯ  ГРАЖДАНСКОЙ  ОБОРОНЫ,  ПО  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ  ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  СИТУАЦИЙ

(ИТМ ГО и ЧС)

Настоящий раздел разработан в соответствии с:

- СП 11-112-2001 "Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций";

- СНиП 2.01.51-90 "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны";

- руководством по проектированию и расчету защитных сооружений ГО (ОАО "ЦНИИ Промзданий", М, 2004г.);

- СНиП’ами на градостроительные документации, на инженерные сети;

- исходными данными для разработки ИТМ ГО и ЧС, выданными отделом по делам ГО и ЧС администрации  Куртамышского района.

- Проектом предусматриваются мероприятия ГО и ЧС непосредственно по г. Куртамыш, так как планирование территориального развития города рассматривается в рамках существующей городской черты.

- Расчетные показатели на период до 2025-30 годов:

- - численность населения города – 20 тыс. чел.;

- - площадь земель города – 9670,0 га, в том числе территория жилой застройки 787,7 га.

Город Куртамыш по условиям гражданской обороны отнесен к некатегорированным населенным пунктам.

На основании п. 5.3.3 СП 11-112-2001 раздел "ИТМ ГО и ЧС" разрабатывается вместе с генеральным планом как единый документ.

Планировочная структура города, система магистралей и транспорта, инженерное оборудование, защитные сооружения решены с учетом обеспечения защиты и жизнедеятельности населения, проживающего в городе, повышения устойчивости функционирования инженерных сооружений и коммуникаций при любых чрезвычайных ситуациях, что отражено на графических материалах проекта;

Мероприятия ГО и ЧС более подробно показаны на чертежах "Инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС. Инженерная защита территории", «ИТМ ГО и ЧС. Схема инженерного оборудования».

6.1 Общие данные

Город Куртамыш расположен в 88 км к юго-западу от областного центра – г. Кургана и в 52 км от ж/д станции г. Юргамыш на Транссибирской железнодорожной магистрали Москва-Владивосток. Куртамыш – центр Куртамышского района, в состав которого помимо города входят 58 сельских населенных пунктов.

Ближайщие к городу наиболее крупные населенные пункты Куртамышского района – Пушкино, Долговка, Косулино, Клоктухино, Новокалиновка, населенные пункты Юргамышского муниципального района – Гагарье, Скоблино и т. д.

Климат - континентальный. Самая низкая температура отмечается в январе,  среднемесячная температура -17,7°С. Среднемесячная температура июля, самого теплого месяца +19,0°С. Абсолютный минимум - 49°С, Абсолютный максимум 41°С.

Среднегодовое количество осадков составляет 344 мм.

В целом за год преобладают ветры западных и юго-западных направлений, причем наибольшую повторяемость они обнаруживают в теплый период года (IV-X). наименьшую повторяемость во все сезоны года имеют ветры СВ и В направлений.

Среднегодовая скорость ветра 3,2 м/с. Самые большие скорости ветра наблюдаются весной, в мае (4,0 м/с), наименьшие в августе (2,6 м/с).

Климатические условия приемлемы для организации нормальной жизнедеятельности населения.

В геологическом отношении района города принимают участие образования палеогена, неогена и четвертичные отложения.

Палеогеновые отложения представлены трещиноватыми кремнистыми опоками с прослоями опоковидных глин и песчаников, глинами с прослойками кварцевого песка.

Неогеновые отложения представлены глинами с прослоями мелкозернистого песка.

Четвертичные отложения подразделяются на аллювиальные, аллювиально- делювиальные, делювиальные и болотные образования, представлены песками пылеватыми и мелкозернистыми, местами заиленными с прослоями супеси и суглинками, супесями, суглинками и глинами.

Болотные образования, представленные торфом, имеют ограниченное распространение в наиболее пониженных участках 1-ой надпойменной террасы. Мощность торфа – до 2 м.

Глубина залегания уровня грунтовых вод в пределах поймы не превышает 1,0-1,5 м, на подпойменных террасах изменяется от 2-4 до 8-10 м от поверхности земли.

Грунтовые воды обладают слабой и средней степенью сульфатной агрессивности к особо плотному бетону на портландцементе.

В качестве грунтов естественного основания проектируемых зданий и сооружений будут служить аллювиальные и делювиальные отложения.

6.2  Архитектурно-планировочное решение

Город отличается ясностью, четкостью, компактностью плана. С северо-запада на юг его территорию пересекает река Куртамыш, которая служит условной границей двух планировочных районов города: Северного и Южного.

И тот и другой районы «скроены» по единому принципу:

- доминирующий тип жилой застройки – усадебный;

- небольшие по размерам кварталы застройки, разделенные прямоугольной  сеткой улиц, ориентированы на реку, речки, ручьи;

- производственные зоны сформированы за пределами жилой застройки: в Северном районе – на стыке основных въездных магистралей в город со стороны г. Кургана и г. Юргамыша, а в Южном районе – в двух зонах: в юго-восточном секторе – на выходе улиц Космодемьянской и Луговой к дороге на Обанино-Каменное и на кирпичный завод, а в юго-западном секторе – по дороге на Альменево.

Там, где река круто меняет свое направление с западного на южное, на высоком берегу ее излучины исторически сформировалась центральная часть города, структура которой имеет более регулярный характер.

Здесь проходит главная улица города – (улицы Конституции – Ленина – ХХП партсъезда) на единственном участке приобретая диагональное начертание, она подводит к большой центральной площади города – площади Революции со зданиями администрации, Дома культуры, краеведческого музея. Именно в этом районе многое говорит об истории города: сохранившиеся 2- этажные каменные здания, Петро-Павловская церковь, памятники знаменитым землякам и др.

Генеральный план предусматривает:

- - усиление роли исторического центра города в кольце улиц: К. Маркса – Свердловская – Ленина как культурного и общественного символа города с реконструкцией застройки и строительством зданий общественного назначения;

- - размещение двух больших  районов  новой коттеджной застройки (одного – к западу от дороги на Маслово и далее к городскому пруду и второго – по дороге на Белоногово) с созданием в них многофункциональных центров обслуживания и строительством детских дошкольных учреждений и школ;

- - строительство 2-х кварталов многоэтажной застройки в районе общежития;

- - резервирование территории коллективных садов по ул. Студенческой под блокированную застройку;

- упорядочение территории сложившихся производственных зон в Северном планировочном районе с возможностью размещения в них необходимых для функционирования города объектов коммунального назначения и новых производст-венных площадей.

В целом, все предусматриваемые генпланом планировочные решения (членение города на отдельные планировочные образования с комплексом объектов культурно-бытового назначения, инженерного оборудования и благоустройства, озеленения территорий, обеспечение разрывов между функциональными зонами и т. д.) будут способствовать повышению устойчивости жизнедеятельности поселка и в критических ситуациях.

6.3  Магистральная сеть, транспорт

В настоящее время в городе основным видом внешнего транспорта является автомобильный транспорт.

Городской автовокзал находится по ул. Конституции.

На расчетный срок проекта существующие внешние автодороги сохраняют свое значение и начертание в плане. Предусматривается реконструкция проезжих частей, соответствующая категориям дорог. Существующее здание автовокзала сохраняется на перспективу.

Хранение и обслуживание ведомственного транспорта осуществляется на территориях предприятий, которым он принадлежит. Заправка транспорта производится на 7 автозаправочных станциях, которых достаточно для города, техническое обслуживание – на 2 существующих СТО и 1 проектируемой СТО.

Основными магистралями являются пр. Ленина, ул. Октябрьская, ул. Свердловская, ул. Строителей, пр. Конституции, ул. Кутузова, ул. XXII партсъезда. Они же являются и транспортными магистралями.

Проспект Ленина осуществляет выход транспорта на дорогу Куртамыш-Курган и связывает жилые районы с промышленными и коммунально-складскими районами.

На главной улице города (ул. Конституции-Ленина-XXII партсъезда) сосредоточены основные административные, торговые и культурные учреждения города. По ней же проходят основные маршруты автобуса.

Сформированная система УДС представляет собой:

- большое транспортное кольцо, образованное существующими и проектными магистральными улицами (Ленина – Садовая – Комсомольская – Проектная 3 – Проектная 4 – Громовой – Проектная 6 – Карла Маркса – Строителей – Пролетарская – Зерновая – Колхозная – Космодемьянской – XXII партсъезда – Проектная 9 – Проектная 10), обеспечивающие связь внутри города и имеющими выход на внешние направления;

- систему малых колец, которые обеспечивают кратчайшую и удобную связь между центром города, автовокзалом и другими объектами.

- количество инженерных сооружений (мостов) в городе – 11, из них существующих – 6.

Таким образом, система магистралей и транспорта решена в соответствии с требованиями ГО, направлена на повышение устойчивости функционирования города, на организацию защиты населения, ввода подразделений ГО и ЧС для спасательных, восстановительных работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

6.4  Инженерная инфраструктура

6.4.1  Водоснабжение

В настоящее время источником водоснабжения г. Куртамыш являются подземные воды. Забор воды осуществляется двенадцатью артезианскими скважинами, разбросанными по территории города. Эксплуатацию скважин осуществляет ООО «Тоболэнерго-К». Среднесуточный водоотбор за 2007 г. составил 460 м3/сут.

Система водоснабжения децентрализована, сети водопровода-тупиковые. Основной объем воды забирается тремя скважинами в районе Учхоза в количестве 337 м3/сут. Вода от скважин Учхоза подается на блок отстойно-фильтровальной станции и далее через водонапорную башню потребителям. Состояние магистральных водоводов – ветхо-аварийное (износ 75-80 %). Согласно предоставленным протоколам испытаний, вода, отбираемая из скважин, не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по следующим показателям: цветность, мутность, сухой остаток, содержание железа, бора, кремния, нефтепродуктов.

Основная часть усадебной застройки города снабжается водой из индивидуальных шахтных колодцев и водоразборных колонок.

Проектом предлагается комплекс мероприятий, направленных на улучшение системы водоснабжения населения, для обеспечения бесперебойной подачи воды  в необходимом количестве и надлежащего качества потребителям. В качестве подземного источника водоснабжения рекомендуется линза подземных вод, расположенная в 15-20 км к востоку от города у левобережного борта долины р. Тобол. Прогнозные эксплуатационные запасы составляют до 12 тыс. м3/сут. Для окончательного принятия решений по возможности использования данного источника требуется срочное проведение дополнительных поисково-разведочных работ, утверждение эксплуатационных запасов и освоение месторождения. Существующие скважины, до введения в действие нового источника водоснабжения, сохраняются с увеличением производительности до лимитов водоотбора согласно лицензии на недропользование. После введения в эксплуатацию нового водозабора существующие скважины сохраняются в качестве резервных источников водоснабжения. Для доведения качества исходной воды до нормативных требований проектом предусмотрено строительство станции водоподготовки на территории существующего блока ФОС с целью максимального использования существующих сооружений и коммуникаций, предусматривается устройство сборных резервуаров и насосной станции II подъема.

Проектируемая схема водоснабжения: вода из артезианских скважин подается в сборный резервуар, откуда насосной II подъема по водоводам подается на станцию водоподготовки города. После очистки вода поступает в резервуары чистой воды, расположенные на территории водоочистной станции  и через систему водоводов подается потребителям. Резервуары чистой воды предназначены для регулирования неравномерности подачи воды потребителям и работы насосных станций, а также для хранения пожарного и регулирующего объема воды.

Водопроводные сети проектируются кольцевыми с установками на них пожарных гидрантов. Проектируемые сети к районам нового строительства закольцовываются с существующими сетями.

При разрушении водозаборных сооружений будет задействован пожарный запас воды, хранящийся в резервуарах, с забором воды через специальные колодцы, расположенные возле резервуаров вне возможных завалов.

При выходе из строя всей системы водоснабжения, пожаротушение будет осуществляется непосредственно из водных объектов, расположенных в городе.

6.4.2  Теплоснабжение

Теплоснабжение многоэтажной застройки и зданий общегородского соцкультбыта города Куртамыш осуществляется от Центральной котельной и индивидуальных котельных, всего 14 источников  общей теплопроизводительностью – 21,19 Гкал/ч

(24.64 МВт). Топливо для котельных – твердое (уголь), дрова, солярка.

Отопление существующих жилых домов усадебного типа – печное.

Генпланом предусматривается перевод существующих котельных и индивидуальных потребителей на природный газ. В существующих котельных с котлами НР-18 предусмотреть замену на новые автоматизированные водогрейные котлы с горелками для сжигания природного газа.

Предусматривается расширение Центральной котельной с установкой дополнительного котла типа КВА-3,5-115Ж теплопроизводительностью 3,5 мВт (3,0 Гкал/ч) и строительство отопительной котельной на 7,5 мВт ( 6,45 Гкал/ч) с тремя котлами КВА-2,5-115Ж (или другими автоматизированными котлами зарубежного производства)  для теплоснабжения зданий общегородского соцкультбыта.

Теплоснабжение усадебной застройки предусматривается от индивидуальных источников теплоснабжения.

6.4.3 Газоснабжение

Для газоснабжения г. Куртамыш предусматривается строительство ГРС на площадке, располагаемой к северу от городской застройки. Давление газа на выходе с ГРС для г. Куртамыш 0,6 МПа, диаметр газопровода Ду 200 мм.

Система газоснабжения города предлагается двухступенчатая:

- 1 ступень – газопроводы высокого давления 0,6 МПа от ГРС до сетевых ГРП и до котельных отдельностоящих;

- 2 ступень – газопроводы низкого давления 0,003 МПа от сетевых ГРП до потребителей.

Газ является основным топливом для котельных, используется для отопления одноэтажного жилого фонда от индивидуальных газоиспользующих отопительных приборов, индивидуально-бытовых нужд населения, на производственные и технологические нужды промпредприятий.

Надежность газоснабжения обеспечивается наличием системы распределитель-ных газопроводов высокого и среднего давления, выполненных по кольцевой схеме и подземной прокладкой газопроводов.

6.4.4  Электроснабжение

Электроснабжение потребителей города осуществляется от Курганской энергосистемы через  подстанцию «Куртамыш» 110/35/10 кВ, 2×16 мВА, существующая загрузка – 30%.

Электроснабжение потребителей электроэнергии нового жилищно-гражданского строительства в городе планируется от существующих и вновь построенных ТП-10/0,4 кв, запитанных от ПС «Куртамыш» 110/35/10 кВ по существующим ЛЭП – 10 кВ (с необходимой их реконструкцией) и по новым ЛЭП –  10 кВ.

6.4.5  Организация оповещения

Оповещение населения будет осуществляться по системе централизованного оповещения ГО (СЦО ГО). СЦО ГО строится на базе городской сети связи: телефонной и радиотрансляционной.

Телефонизация города осуществляется от АТС, от которой к распределительным шкафам прокладываются соединительные кабели в телефонной канализации.

Радиофикация и озвучивание объектов обеспечивается от городского радиоузла.

Для подачи сигнала "Внимание всем" (прерывистое звучание электросирен) планируется установка электросирен типа С-40. Места размещения электросирен определены, исходя из существующей зоны звукопокрытия. Зона действия одной электросирены составляет 350-400 метров в зависимости от плотности жилой застройки и высотности зданий. В настоящее время в городе имеются 7 электросирен. На расчетный срок необходимо установить дополнительно 46 э/сирен на селитебной территории города.

Доведение речевой информации до населения обеспечивается через квартирные радиоточки, а также по сети уличных громкоговорителей, устанавливаемых в местах массового скопления населения (вокзал, общественные центры районов, центральные площади и т. д.).

Оповещение руководящего состава ГО и органов управления подсистемы РСЧС планируется осуществлять по телефонной сети с использованием аппаратуры циркулярного вызова, установленной на АТС. Для питания аппаратуры связи осуществляется 2 независимых силовых ввода с автоматическим переключением, а также автономные источники электроснабжения. Для управления средствами оповещения ГО предусматривается дистанционное включение.

Указанная система средств связи обеспечивает надежную работу всех устройств и передачу необходимой информации при чрезвычайных ситуациях.

6.4.6. Инженерная подготовка территории

Проектом предусматривается комплекс мероприятий по инженерной подготовке:

- по территории города в целом – организация стока поверхностных вод со строительством системы дождевой канализации закрытого типа со сбросом в р. Куртамыш через очистные сооружения; поверхностные воды с территории промышленных предприятий, гаражей и прочих промышленно-коммунальных объектов, сбрасываемые в коллекторы дождевой канализации, должны быть очищены на локальных очистных сооружениях предприятий до требуемых ПДК;

- благоустройство водоемов  - очистка водоемов от мусора и наносов, вертикальная планировка прилегающих к водоемам территорий; организация зон отдыха со строительством спортивных сооружений, прогулочных дорожек и площадок, озеленение;

- регулирование русел рек, ручьев – расчистка русел от мусора и наносов, укрепление берегов,  планировка территории, ликвидация всех сбросов загрязненных стоков поверхностных вод с прибрежных территорий;

- организация мест массового отдыха на берегу пруда на р. Куртамыш;

- ликвидация заболоченностей и изрытостей - упорядочение и надлежащая организация стока поверхностных вод; повышение степени общего благоустройства территории; благоустройство улиц и дорог; засыпка пониженных мест;

- благоустройство оврагов – организация поверхностного стока в зоне оврагов с целью защиты от размыва со сбросом, по возможности, ливневых вод в обход оврага.

6.5  Противопожарные мероприятия

По данным отдела по делам ГО и ЧС Куртамышского  района  на территории города имеется 1 потенциально опасный объект – ООО «Эльбрус» (аммиак-700 кг, зона возможного химического заряжения составляет 100 м), расположенный на северо-восточной окраине города в 4 км от селитебной застройки. Кроме того, в городе размещены пожаро-, взрывоопасные объекты и системы жизнеобеспечения населения (предприятия нефтепродуктообеспечения, включая АЗС, АГЗС; комбикормовый завод, сооружения и коммуникации инженерного обеспечения).

Развитие чрезвычайных ситуаций возможно в связи с:

- авариями на коммунально-энергетических сетях и сооружениях;

- утечкой АХОВ при транспортировке.

Для повышения пожарной безопасности застройки генпланом в градостроительном аспекте предусматриваются:

- разрывы между селитебной зоной и производственными территориями – магистралями, санитарно-защитными зонами;

- членение селитебной территории на локальные жилые образования, соединенные между собой водно-зелеными пространствами;

- единая система озеленения территории – внутриквартальное озеленение, скверы, бульвары, парки, лесопарки, что позволяет использовать зеленые насаждения как противопожарные разрывы;

- устройство площадок-пирсов (11 шт) на водных объектах для забора воды на пожаротушение;

- дальнейшее развитие улично-дорожной сети со строительством улиц с твердым покрытием;

- развитие водопроводных сетей с установкой пожарных гидрантов, обеспечивающих нужды пожаротушения, с хранением необходимого пожарного объема воды в резервуарах водопроводных сооружений города; сети кольцевые;

Для пожаротушения в городе имеется одно пожарное депо на 5 машин, дополнительно предусматривается размещение пожарной части на 2 а/машины (в промзоне по ул. Конституции),  которых будет достаточно для охвата всего  города.

6.6  Защитные сооружения (ЗС) гражданской обороны

В соответствии с п.2.2 СНиП 2.01.51-90 защита населения города предусматривается в противорадиационных укрытиях (ПРУ).

Укрытию в ПРУ подлежат:

- нетранспортабельные больные, медицинский и обслуживающий персонал учреждений здравоохранения, которые будут укрываться в ЗС при медицинских учреждениях. На расчетный срок генплана планируется иметь: коечный фонд больницы – на 240  коек, поликлиник -на 725 посещений в смену. При этом, суммарная вместимость  ЗС учреждений здравоохранения должна составить не менее  1090 чел., в том числе убежищ – на 40 мест, ПРУ – на 1050 мест. Вместимость существующих ПРУ (без учета приспособленных) – 280 мест.

- НРС предприятий, продолжающих работать в военное время, укрытие которых производится в убежищах, расположенных на территориях промпредприятий и организаций.

- население, не занятое на объектах народного хозяйства, продолжающих работу планируется укрыть в подвальных помещениях жилых и общественных зданий, отвечающих требованиям ГО к защитным сооружениям.

Укрытие этой группы населения города предусматривается в подвальных помещениях жилых и общественных зданий, отвечающих требованиям ГО к защитным сооружениям, в районах жилой застройки. Вместимость существующих ПРУ (без учета приспособленных) – 8,42 тыс. мест. Для 100%-го охвата расчетной численности населения сетью ЗС в жилых образованиях необходимо предусмотреть укрытие [(20,0 - (1,09+8,42)] = 10,49 тыс. чел.

Имеется реальная возможность организации ЗС в подвальных помещениях зданий на необходимое количество населения (с учетом развития жилищного фонда и сети культурно-бытового назначения на расчетный срок в 1,9 раза по сравнению с настоящим периодом, а также расселения 86% населения города в усадебной застройке). Под ПРУ приспосабливаются подвальные помещения вновь строящихся зданий и сооружений, цокольные этажи капитальных зданий. Временное укрытие населения усадебной застройки – в собственных погребах, подвалах.

Проектом рекомендуется размещение новых ПРУ в районах 5-этажного строительства, а также в общественных зданиях, предусмотренных к строительству на расчетный срок. Перевод помещений на режим защитного сооружения должен осуществляться не более 12 часов.

При приеме эвакуируемого населения – размещение эваконаселения  предусматривается в учреждениях здравоохранения, культуры, образования, в жилом фонде города. По данным отдела по делам ГО и ЧС  Куртамышского района в настоящее время на территории города расположены 2 сборных эвакуационных пункта (СЭП), На расчетный срок Генплана для обеспечения радиуса доступности населения к СЭП  предусматривается  размещение дополнительно 6 СЭП. При необходимости, могут быть организованы быстровозводимые СЭП. Все пункты, по требованиям ИТМ ГО, должны обеспечиваться защитными сооружениями.

По объектам культурно-бытового назначения города (бани, прачечные, химчистки, посты мойки а/м и т. д.), в особенности, размещенным на вылетных магистралях, должны быть предусмотрены мероприятия по переводу объектов на режим санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта. Перевод объектов на спецрежим – в течение 24 часов.

Таблица 6.1

Основные показатели по ИТМ ГО и ЧС, отражающие защиту населения

на расчетный срок Генерального плана

| Категории укрываемого населения | Месторасположение ПРУ | Количество укрываемого населения, тыс. чел. |
| --- | --- | --- |
| 1. Больные, медицинский и обслуживающий персонал | На территории лечебных учреждений | 1,09 |
| 2. Население, не занятое на объектах народного хозяйства, продолжающих работу | в существующих 1-5 -этажных зданиях | 8,42 |
|  | в зданиях нового строительства – жилых домах и объектах различного назначения | 10,49 |
| ИТОГО по городу |  | 20,0 |

8.  ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ПОКАЗАТЕЛИ

ПРОЕКТА

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние, 2007 г. | Расчетный срок, 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель города | га | 9670,0 | 9670,0 |
|  | в т. ч. территории | га/м2 на чел |  |  |
|  | - жилых зон | -"- | 555,0 / 310,0 | 787,7 / 393,9 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | 5 эт. застройки | -"- | 0,6 / 15,0 | 6,1 / 55,5 |
|  | малоэтажной застройки | -"- | 554,4 / 316,8 | 781,6 / 413,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | 2-3 эт. многокварт. домов | -"- | 21,2 / 92,2 | 20,2 / 118,8 |
|  | усадебной застройки | -"- | 533,2 / 350,8 | 761,4/ 422,7 |
|  | - обществ-деловых зон | -"- | 39,7 / 22,2 | 91,7 / 45,8 |
|  | - производственных зон | га | 174,4 | 269,4 |
|  | в т. ч. сан-защитные зоны | -"- | - | 63 |
|  | - зон инженерной и транспортной инфраструкт. | -"- | 543,4 | 723,9 |
|  | - рекреационных зон | -"- | 2647,5 | 2793,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | леса, лесопарки, лугопарки | -"- | 2520,0 | 2550,1 |
|  | водные объекты | -"- | 123,0 | 123,0 |
|  | зеленые насаждения общего пользования | Га/ м2 на чел | 4,5 / 2,5 | 120,0 / 60,0 |
|  | - зон сельхозиспользования | га | 2816,0 | 2436,6 |
|  | - зон специал. назначения | -"- | 38,3 | 49,7 |
|  | -иных зон | -"- | 2855,7 | 2517,9 |
| 1.2 | Из площади земель города: | Га / % |  |  |
| 1.2.1 | Территории общего пользования | -"- | 597,0 / 6,2 | 1071,0 / 11,1 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | зеленые насаждения общего пользования , лесопарки | -"- | 4,5 / 0,05 | 310,0 / 3,2 |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади | -"- | 469,5/ 4,9 | 638,0/ 6,6 |
|  | - водные объекты | -"- | 123,0 / 1,3 | 123,0 / 1,3 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | тыс. чел | 17,9 | 20,0 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд – всего | тыс.м2 общ. площ. | 320,0/ 100,0 | 600,8/ 100,0 |
| 3.2 | В т.ч : | тыс. м2/% |  |  |
|  | -5 этажных домов | -"- | 6,6/ 2,1 | 25,6/ 4,3 |
|  | - малоэтажных домов | -"- | 313,4/ 97,9 | 575,2/ 95,7 |
|  | Из них: |  |  |  |
|  | - 2-3 эт. многокварт. домов | -"- | 41,6/ 13,0 | 40,4/ 6,7 |
|  | - усадебной застройки | -"- | 271,8/ 84,9 | 534,8/ 89,0 |
| 3.3 | убыль по ветхости | -"- |  | 1,2 |
| 3.4 | Существующий сохраняе-мый жилищный фонд | т.м2 общ площ. |  | 318,8 |
| 3.5 | Новое жилищное строительство – всего | -"- |  | 282 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | - 5- этажное | -"- |  | 19 |
|  | - усадебное | -"- |  | 263 |
| 3.6 | Средняя обеспеченность населения общ. площадью | м2/чел | 17,9 | 30,0 |
| 4 | Объекты культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения – всего/1т. чел. | мест | 793/ 44,3 | 1400/ 70 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы-всего/ 1000чел | -"- | 2002/ 111,8 | 3200/ 160 |
| 4.3 | Больницы – всего/1000чел | коек | 145/ 8,1 | 240/ 12 |
| 4.4 | Поликлиники – всего/1000чел | посещен. в смену | 675/ 37,7 | 725/ 36 |
| 4.5 | Магазины – всего/1000чел | тыс.м2 торг. площ | 5,86/ 0,33 | 6,26/ 0,31 |
| 4.6 | Предприятия питания – всего/1000чел | мест | 200/ 11,2 | 400/ 20 |
| 4.7 | Физкультурно-спортивные сооружения - всего/1000чел. | м2 | 2741/ 153,1 | 3389/ 169,5 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улиц и дорог – всего | км | 147,2 | 174,5 |
|  | Из них: |  |  |  |
|  | - магистрали | -"- | 31,8 | 54,0 |
|  | - основные улицы | -"- | 13,7 | 18,8 |
| 5.2 | Плотность сети | км/км2 | 1,5 | 2,3 |
| 5.3 | Обеспеченность населения легковыми автомобилями | а/м на 1000 чел | 237 | 350 |
| 6 | Инженерная инфраструктура |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего | тыс. м3/сут |  | 5,94 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хоз- питьевые нужды | -"- |  | 4,9 |
| 6.1.2 | Производительность водопровод сооружений | тыс. м3/сут |  | 6,0 |
| 6.1.3 | Среднесуточное водопотребление на 1чел | л/сут на чел |  | 297 |
|  | В т. ч. на хоз-питьевые нужды | -"- |  | 245 |
| 6.2 | Водоотведение |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод – всего | м3/сут |  | 4975 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хоз-бытовые | -"- |  | 4675 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений | -"- | 700 | 5000 |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Электрическая нагрузка нового ЖГС | мВт |  | 4,16 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла на ком-мунально-бытовые нужды | Гкал/ч | 94,6 | 144,32 |
| 6.4.2 | Мощность централизован. источников теплоснабжения | Гкал/ч | 21,19 | 30,64 |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребление газа на коммун-бытовые. нужды: | нм3/час | - | 19693,3 |
| 6.5.2 | Количество ГРП | шт | - | 36 |
| 6.5.3 | Протяженность газопрово-дов высокого давления | км | - | 33,7 |
| 6.6 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |
| 6.6.1 | Протяженность коллекторов дождевой канализации | км | - | 23,41 |
|  | Количество очистных сооружений | шт | - | 3 |
| 6.6.2 | Благоустройство водоемов | га |  | 9,5 |
| 6.6.3 | Подсыпка территории | га |  | 6,03 |